OPIS TECZNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 220601W 	Kałuszyn - Mroczki,
gmina. Kałuszyn

nr geodezyjne działek: obręb Kałuszyn 1675
	                                  obręb Mroczki 387

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa drogi gminnej w Gminie Kałuszyn.
Podstawą opracowania projektu przebudowy jest  umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, której przedmiotem jest poszerzenie  i wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej 
w miejscowościach Kałuszyn i Mroczki w gminie Kałuszyn.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 zakupiona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Mińsku Mazowieckim nr ew. G. 6642. 7950.2015 z dnia 11.12.2015 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  
marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim   powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Katalog Szczegółów Drogowych.

2. Materiały i założenia wyjściowe.

2.1. Ocena stanu technicznego infrastruktury drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn – Mroczki, w miejscowościach Kałuszyn i Mroczki gmina Kałuszyn.

2.2. Analiza możliwości usytuowania rozwiązania technicznego infrastruktury dróg gminnych w w miejscowościach Kałuszyn 
i Mroczki.

2.3. Ogólna charakterystyka zagospodarowania w stanie istniejącym 
Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr geodezyjne 1675
obręb Kałuszyn i 387	obręb Mroczki, w miejscowościach Kałuszyn 
i Mroczki gmina Kałuszyn.
Istniejąca droga na odcinku od km 0+000,00 do km 1+818,50 posiada zniszczoną nawierzchnię żwirową szerokości 5,0 i obustronne pobocza gruntowe, od km 1+818,50  do km 2+368,50 nawierzchnia drogi to stabilizacja gruntu cementem szerokości od 4 – 5 m. Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo na przyległy teren pasa drogowego.

2.4. Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W wyniku projektowanych robót budowlanych nie nastąpi zmiana sposobu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni zaprojektowanej infrastruktury drogowej. Odwodnienie projektowanej drogi, odbywać się będzie powierzchniowo na przyległy teren pasa drogowego. Zmodernizowana projektowana droga, podniesie funkcjonalność i będzie nowoczesnym elementem zagospodarowania przestrzeni publicznej. I nie wpłynie ujemnie na środowisko naturalne.

3. Opis rozwiązań projektowych.

3. l. Parametry techniczne przyjęte do projektowania:

- obręb Kałuszyn 1675, obręb Mroczki 387

- droga gminna szerokości 5,0 m o nawierzchni betonowej kostki brukowej  
      pobocza gruntowe 2x1,0 m od km 0+000,00 do km 1+818,50 m

- droga gminna szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej pobocza 
     gruntowe 2x1,0 m od km 1+818,50 do km 2+368,50m

- kategoria terenu: płaski

3.2. Infrastruktura drogowa w układzie sytuacyjno-wysokościowym.

Projektowana inwestycja, polega na :
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego szerokości  5,0 m od km 0+000,00 do km 1+818,50 na istniejącej jezdni o nawierzchni żwirowej 
 i ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej.
- poszerzeniu istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym   
  do   szerokości  5,10 m od km 1+818,50  do km 2+368,50, ułożenie warstwy   
  wyrównawczej i  warstwy ścieralnej nawierzchni szerokości 5,0 m 
- uzupełnieniu poboczy kruszywem naturalnym,
Nowa nawierzchnia drogi, wykonana będzie z betonu asfaltowego .Profil podłużny drogi, ukształtowany został w nawiązaniu do  istniejącego terenu.            
W przekrojach poprzecznych od km 1+818,50  do km 2+368,50 został zaprojektowany dwustronny spadek o wartości 2% stwarzające korzystne warunki dla powierzchniowego odwodnienia drogi.

3.3. Niweleta układu drogowego

Projektowana niweleta drogi ukształtowana została zgodnie z istniejącą drogą i terenem.

3.4. 1. Konstrukcja drogi na odcinku od km 0+000,00 do km od km 1+818,50
          -     8 cm - kostka betonowa brukowa - kolorowa zas. piaskiem przesianym
	 -    3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4	       
          -    23 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego kamiennego   	
          -    istniejąca nawierzchnia żwirowa

3.4. 2. Konstrukcja drogi na poszerzeniach
             -  4 cm warstwa ścieralna mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
	    -  4 cm warstwa wiążąca mieszanka mineralno asfaltowa AC11W 
   	    - 25 cm podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 
	    - 15 cm warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego

4. Odwodnienie.

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz jego sposób zabudowy 
	     i użytkowania zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych  
              powierzchniowo na pobocze i teren zielony pasa drogowego.

5. Kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Istniejące uzbrojenie terenu usytuowane w rejonie inwestycji nie będzie kolidować z projektowaną  infrastruktura drogową.

6. Wnioski i uwagi końcowe.

6.1. Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego mogą być wykonywane po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonywać ręcznie). Wykopy ziemne 
w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie 
z zachowaniem normatywnych odległości.