OPIS TECZNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 220671W i nr 220609W  Kałuszyn – Szymony, gmina Kałuszyn

nr geodezyjne działek: obręb Kałuszyn 2837,2969, 
	              obręb Patok 1092,80,

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa drogi gminnej w Gminie Kałuszyn.
Podstawą opracowania projektu Przebudowy jest  umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, której przedmiotem jest poszerzenie  i wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej oraz budowa chodnika  i zjazdów w miejscowościach  Kałuszyn i Patok w gminie Kałuszyn.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 zakupiona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Mińsku Mazowieckim nr ew. G. 6642. 7950.2015 z dnia 11.12.2015 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  
marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim   powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Katalog Szczegółów Drogowych.

2. Materiały i założenia wyjściowe.

2.1. Ocena stanu technicznego infrastruktury drogi gminnej nr 220671W i nr 220609W  Kałuszyn – Szymony, w miejscowościach Kałuszyn 
i Patok gmina Szymony Kałuszyn    
.

2.2. Analiza możliwości usytuowania rozwiązania technicznego infrastruktury dróg gminnych w miejscowości Szymony.

2.3. Ogólna charakterystyka zagospodarowania w stanie istniejącym 
Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr geodezyjne 2837,2969, obręb Kałuszyn i 1092,80 obręb Patok, w miejscowości Kałuszyn i Patok gmina Kałuszyn.
Istniejąca droga na odcinku od km 0+000,00 do km 1+545,00 posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 i obustronne pobocza gruntowe. Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo na przyległy teren pasa drogowego i do istniejących rowów.
W km 0+525,0 i 1+381,0 zlokalizowane są zamulone przepusty.

2.4. Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W wyniku projektowanych robót budowlanych nie nastąpi zmiana sposobu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni zaprojektowanej infrastruktury drogowej. Odwodnienie projektowanej drogi, odbywać się będzie powierzchniowo. Zmodernizowana projektowana droga, podniesie funkcjonalność i będzie nowoczesnym elementem zagospodarowania przestrzeni publicznej. I nie wpłynie ujemnie na środowisko naturalne.

3. Opis rozwiązań projektowych.

3. l. Parametry techniczne przyjęte do projektowania:

- obręb Kałuszyn 2837,2969, obręb Patok 1092,80,

- droga gminna szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej pobocza 
     gruntowe 2x0,5 m od km 0+000,00 do km 0+115,00

- droga gminna szerokości 5,5 m o nawierzchni bitumicznej lewostronne   
     pobocze gruntowe szerokości 0,5 m i prawostronny chodnik szerokości 
     1,5 m od km 0+140,00 do km 0+563,00
  -  droga gminna szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej pobocza 
     gruntowe 2x0,5 m od km 0+563,00 do km 1+545,00

- kategoria terenu: płaski

3.2. Infrastruktura drogowa w układzie sytuacyjno-wysokościowym.

Projektowana inwestycja, polega na :
- poszerzeniu istniejącej jezdni kruszywem kamiennym łamanym   
  do   szerokości  5,10 m od km 0+000,00 do km 0+115,00, ułożenie warstwy   
  wyrównawczej i  warstwy ścieralnej nawierzchni szerokości 5,0 m 
- budowa prawostronnego chodnika i zjazdów od km 0+140,00 
  do km 0+563,00 
- poszerzeniu lewostronnym istniejącej jezdni kruszywem kamiennym 
  łamanym do   szerokości  5,6 m od km 0+140,00 do km 0+563,00, ułożenie  
 warstwy wyrównawczej i  warstwy ścieralnej nawierzchni szerokości 5,5 m 
- poszerzeniu istniejącej jezdni kruszywem kamiennym łamanym   
  do   szerokości  5,10 m od km 563,00 do km 1+545,00, ułożenie warstwy   
  wyrównawczej i  warstwy ścieralnej nawierzchni szerokości 5,0 m 
- uzupełnieniu poboczy kruszywem naturalnym,
- oczyszczenie i wyprofilowanie dna skarp rowów przydrożnych.,
Nowa nawierzchnia drogi, wykonana będzie z betonu asfaltowego .Profil podłużny drogi, ukształtowany został w nawiązaniu do  istniejącego terenu.            
W przekrojach poprzecznych zostały zaprojektowane od km 0+140,00 do km 0+563,00  jednostronny spadek poprzeczny 1,5% a na pozostałych odcinkach dwustronny spadek o wartości 2% stwarzające korzystne warunki dla powierzchniowego odwodnienia drogi.

3.3. Niweleta układu drogowego

Projektowana niweleta drogi ukształtowana została zgodnie z istniejącą drogą i terenem.

3.4. 1. Konstrukcja drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 1+545,00
          -   4 cm mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
	 -  wyrównanie istniejącej podbudowy (bruku i stabilizacji) mieszanką 		       
             mineralno asfaltową w ilości 100 kg/m2 AC11W
   	 -  istniejąca nawierzchnia bitumiczna

3.4. 2. Konstrukcja drogi na poszerzeniach
             -  4 cm warstwa ścieralna mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
	    -  4 cm warstwa wiążąca mieszanka mineralno asfaltowa AC11W 
   	    - 25 cm podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 
	    - 15 cm warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego

3.4. 3. Konstrukcja chodnika
             -  8cm - betonowa kostka brukowa
	    -  podsypka cm piaskowa 1:4  gr. 3 cm
   	    - 10cm - podbudowa z kruszywa naturalnego
	    - 15 cm - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego

3.4. 4. Konstrukcja zjazdu
             -  8cm - betonowa kostka brukowa
	    -  podsypka cm piaskowa 1:4  gr. 3 cm
   	    - 15  cm - podbudowa z tłucznia kamiennego
	    - 15 cm - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego

4. Odwodnienie.

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz jego sposób zabudowy 
	     i użytkowania zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych  
              powierzchniowo. Istniejące w  km 0+525,0 i 1+381,0 zamulone przepust 	 	     należy oczyści i udrożnić.

5. Kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Istniejące uzbrojenie terenu usytuowane w rejonie inwestycji nie będzie kolidować z projektowaną  infrastruktura drogową. Odcinki istniejących kabli telekomunikacyjnych, które znajdą się pod wykonywaną nawierzchnią należy zabezpieczyć rurą osłonową Ø110 typu Arot.

6. Wnioski i uwagi końcowe.

6.1. Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego mogą być wykonywane po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonywać ręcznie). Wykopy ziemne 
w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie 
z zachowaniem normatywnych odległości.