Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................................

nazwa, adres lub m.p. wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ

###### POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY, WYPOSAŻENIA I PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO SAMOCHODU ORAZ WARUNKÓW JEGO ODBIORU, SERWISU I GWARANCJI

Marka, model i typ podwozia:  ............................................................................................................................................................. (wypełnia wykonawca)

Oznaczenie zgodne z PN-EN 1846-1:   ................................................................................................................................................. (wypełnia wykonawca)

Oznaczenie pożarnicze:    ...................................................................................................................................................................... (wypełnia wykonawca)

| L.P | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Samochód powinien spełniać wymagania określone w: - Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2005.108.908 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych; - Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 02-08-2011r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U.2011.165.992); - Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2003.32.262 ze zm.). | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| 2 | Samochód musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2010.85.553 ze zm.) oraz wymagania rozszerzone wymienione w treści SIWZ. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| 3 | Samochód powinien posiadać, zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem, świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, wydane przez jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej upoważnioną do wydawania tego typu dokumentów. Zamawiający wymaga dołączenia kopii ważnego świadectwa dopuszczenia do oferty w zakresie co najmniej wystarczającym do weryfikacji danych zawartych w ofercie. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| 4 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Świadectwo homologacji w zakresie co najmniej wystarczającym do weryfikacji danych zawartych w ofercie, należy dołączyć do oferty. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| 5 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji fabrycznej podwozia. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| 6 | Pojazd powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| 7 | Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia - 2017 lub 2016. Rok produkcji zabudowy - 2017. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| 8 | Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Dodatkowo należy umieścić loga OSP, Gminy i WFOŚiGW w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dane do oznakowania, w tym numer operacyjny (wykonany folii odblaskowej), Zamawiający przekaże Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 9 | Konstrukcja samochodu powinna umożliwiać mocowanie i bezpieczne przewożenie sprzętu dostarczonego i zakupionego przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wytycznych Komendy Głównej PSP dotyczących standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP z dnia 14-04-2011 r. – dla samochodu gaśniczego wodno-pianowego typoszeregu GBA 2/16 | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| II | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |  |
| 1 | Maksymalna moc silnika samochodu - min. 200 kW Parametr oceniany w zakresie od 200 do > 250 kW | Należy podać moc silnika Parametr stanowiący kryterium oceny ofert. Waga - 5% |  |
| 3 | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - maksymalną masę rzeczywistą (MMR) 2) – min. 7 501 kg maks. 16 000 kg - technicznie dopuszczalną masę całkowitą maks. (DMC) 3), - masę nieobciążonego pojazdu, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej ≤ 3 %). | Należy podać rzeczywiste parametry samochodu |  |
| 4 | Procentowa rezerwa masy określona jako (1- MMR/DMC) x 100 % - min. 5 % | Należy podać rzeczywiste parametry samochodu |  |
| 10 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu - nie mniejsza niż 100 km/h. | Należy podać rzeczywiste parametry samochodu |  |
| 11 | Wymiary transportowe (ograniczone wymiarami garażu): - wysokość całkowita (dla pojazdu nieobciążonego załogą, sprzętem i środkami gaśniczymi) – maks. 3200 mm, - szerokość całkowita – maks. 3000 mm - długość całkowita – maks. 7100 mm, | Należy podać rzeczywiste parametry samochodu |  |
| III | PODWOZIE Z KABINĄ |  |  |
| 1 | Podwozie, kabina i silnik samochodu powinny pochodzić od jednego producenta i być fabrycznie nowe. | Należy potwierdzić spełnianie wymagań |  |
| 2 | Samochód wykonany w klasie średniej – M, uterenowiony (kategoria 2), wyposażony w podwozie w układzie napędowym 4 x 4 (wszystkie koła napędzane). | Należy potwierdzić spełnianie wymagań |  |
| 3 | Samochód powinien zapewniać możliwość blokad mechanizmu różnicowego wszystkich osi pojazdu oraz możliwość odłączenia napędu osi przedniej. Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. | Należy potwierdzić spełnianie wymagań |  |
|  | Samochód powinien posiadać pojedyncze koła na osi przedniej i podwójne (bliźniaki) na osi tylnej. | Należy potwierdzić spełnianie wymagań |  |
|  | Koła pojazdu należy wyposażyć w opony uniwersalne (wielosezonowe), z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po drogach utwardzonych w każdych warunkach atmosferycznych, jak również w utrudnionych warunkach terenowych. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Samochód należy wyposażyć w pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik, jak dla opon kół przednich). Sposób przewożenia ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 4 | Samochód wyposażony w turbodoładowany silnik o zapłonie samoczynnym (Diesel) spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. | Należy określić rodzaj silnika i odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja mocy i momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Silnik musi być przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów w ilości nie mniejszej niż 5%. Gwarancja nie może wyłączać stosowania ww. paliw. | Należy potwierdzić spełnianie wymagań |  |
| 5 | Silnik powinien być przystosowany do ciągłej pracy w trakcie postoju pojazdu, w 4-godzinnym okresie pracy autopompy lub innego urządzenia napędzanego z przystawki odbioru mocy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej i smarów. W tym czasie, w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta podwozia. | Należy potwierdzić spełnianie wymagań |  |
| 6 | Skrzynia biegów zautomatyzowana o liczbie przełożeń do przodu nie większej niż 9, z możliwością automatycznego sterowania zmianą biegów (bez użycia pedału sprzęgła) | Należy określić rodzaj skrzyni biegów |  |
| 7 | Podwozie pojazdu powinno posiadać wzmocnione zawieszenie mechaniczne ze względu na zakładane stałe eksploatacyjne obciążenie pojazdu zbliżone do masy rzeczywistej. | Należy potwierdzić spełnianie wymagań |  |
| 8 | Samochód wyposażony w układ hamulcowy z urządzeniem antypoślizgowym ABS i korektorem siły hamowania, umożliwiający bezpieczny wyjazd samochodu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza. | Należy potwierdzić spełnianie wymagań |  |
|  | Gniazdo szybkozłącza, zasilane powietrzem z układu pneumatycznego pojazdu oraz przewód min. 10 m z końcówką "żeńską". Szybkozłącze "męskie" do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, umieszczone z przodu po lewej stronie pojazdu. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 10 | Malowanie samochodu: - elementy podwozia – w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, - błotniki i zderzaki – w kolorze białym RAL 9010, - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym (aluminium), - kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 11 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-miejscowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Samochód należy wyposażyć w zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy oraz pomiar odległości od przeszkody (dopuszcza się zastosowanie sekwencyjnego systemu ostrzegania zbliżania się do przeszkody). Kamera uruchamiana przyciskiem oraz automatycznie w momencie włączenia biegu wstecznego. Obraz z kamery musi być wyświetlany w kabinie na wyświetlaczu o rozmiarze co najmniej 7-calowym. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 13 | Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz kabiny, zgodnie z PN-90/S-04052, nie może przekraczać 85 dB. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 14 | Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji (co najmniej manualnej), - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - reflektor ręczny (szperacz) po prawej stronie pojazdu, - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne - lusterka krawężnikowe – przednie (dojazdowe) i boczne, - regulowaną kolumnę kierownicy, - podświetlenia stopni wejściowych, - gniazdo 12 V (2 szt.) do elektrycz. urządzeń zewnętrznych. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 15 | Siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, pokryte materiałem łatwozmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, z zawieszeniem pneumatycznym. Tylne siedzisko podnoszone, ze schowkiem na wyposażenie osobiste strażaków. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Przedział załogi zapewniający przewożenie 4 szt. aparatu powietrznego jednobutlowego wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez wykonawcę umożliwiającego: - mocowanie aparatów z butlami stalowymi i kompozytowymi - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy |  |
| 16 | W kabinie należy zainstalować radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP o częstotliwości VHF 136÷174 MHz, mocy 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, minimum 250 kanałowy, z wyświetlaczem alfanumerycznym min. 14 znakowym, przystosowany do pracy na kanałach analogowych (praca w trybie simpleks i duosimpleks), z wbudowanym modułem SELECT 5, wyposażony w filtr przeciwzakłóceniowy, z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale autopompy. Manipulator urządzenia należy umieścić w miejscu umożliwiającym obsługę zarówno przez kierowcę jak i dowódcę zastępu. Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 5/8 lambda z podstawą ze sprężyną na dachu pojazdu. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową dostarczoną przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy (marka, typ, model) |  |
| 17 | W kabinie pojazdu należy zainstalować 5 szt. ładowarki o szybkim czasie ładowania do radiotelefonów przenośnych kompatybilnych z radiotelefonami MOTOROLA GP 360 (dostarczonymi przez Zamawiającego), zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie i rozładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej samochodu z włącznikiem umożliwiającym ich zasilanie po wyłączeniu stacyjki pojazdu. Wszystkie radiotelefony zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy |  |
|  | W kabinie pojazdu należy zainstalować radioodtwarzacz samochodowy umożliwiający odtwarzanie płyt CD, z podłączonymi do niego co najmniej 4 głośnikami oraz instalacją antenową z anteną zewnętrzną na dachu kabiny (zestaw gotowy do pracy). | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | W kabinie pojazdu należy zainstalować 3 szt. latarki w wykonaniu Ex (do użycia w strefach 0, 1 i 2 zagrożenia wybuchem) o strumieniu świetlnym min. 80 Lm, o czasie działania min. 3,5 h, z żarówką LED, zasilanej z akumulatora LI-ion, o stopniu ochrony min. IP 67 (o cechach ADALIT EX ATEX R55 lub równoważna6)) wraz z 3 szt. ładowarki o szybkim czasie ładowania. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej samochodu z włącznikiem umożliwiającym ich zasilanie po wyłączeniu stacyjki pojazdu (dopuszcza się jeden włącznik do latarek i radiotelefonów przenośnych). | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy (marka, typ, model) |  |
|  | Kabina powinna zapewniać w jej przedniej części odizolowane i zapobiegające przypadkowemu zniszczeniu przechowywanie dokumentacji operacyjnej w formacie A-4. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Urządzenia sterująco-kontrolne w kabinie pojazdu: - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - włącznik oświetlenia skrytek, - włącznik oświetlenia roboczego bocznego i tylnego, - sygnalizacja informująca o otwartym podeście lub skrytce, - przycisk załączania przystawki autopompy, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie ogrzewaniem kabiny i przedziału autopompy, - kontrolka włączenia przystawki odbioru mocy, - przycisk włączenia przystawki, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 20 | Pojazd należy wyposażyć w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, świetlne i dźwiękowe posiadające min. 3 modulowane tony i wzmacniacz o mocy min. 150 W. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia jak i włącznik sygnału dźwiękowego (klaksonu). Urządzenie należy zainstalować tak aby możliwa był jego obsługa zarówno przez kierowcę jak i dowódcę zastępu. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik akustyczny urządzenia, o mocy min. 200 W lub 2 x 100 W, należy umieścić z przodu, w przestrzeni zamkniętej pojazdu np. za atrapą silnika lub w zderzaku przednim. Nie dopuszcza się umieszczenia głośnika na dachu kabiny załogi. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy (marka, typ, model) |  |
| 21 | Pojazd powinien być wyposażony w nw. lampy sygnalizacji samochodu uprzywilejowanego (zintegrowane z urządzeniem sygnalizacyjno-ostrzegawczym), wykonane w technologii LED (diodowe), koloru niebieskiego: 1) lampa zespolona (belka świetlna) o wysokości nie większej niż 100 mm, zamontowana na stałe z przodu (symetrycznie) na dachu kabiny i wyposażona w napis „STRAŻ” w centralnej części belki; min. 8 paneli LED z przodu belki oraz min. 2 panele na każdym boku; całość wykonana z tworzywa o wzmocnionej odporności na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu; podstawa belki wykonana z aluminium, 2) lampa pojedyncza zamontowana na podeście roboczym dachu zabudowy lub dwie lampy na tylnej ścianie pojazdu, 3) dwie lampy kierunkowe, zamontowane z przodu pojazdu nad zderzakiem, na wysokości lusterek bocznych samochodu osobowego, 4) po dwie lampy zamontowane na każdym boku zabudowy. Każda z lamp wymieniona w pkt. 2), 3) i 4) musi się składać z min. dwóch rzędów diody LED, po trzy diody LED w rzędzie. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy |  |
| 22 | Pojazd należy wyposażyć w dodatkowy dźwiękowy sygnał pneumatyczny (Air Horn) o natężeniu dźwięku min. 115 dB, uruchamiany odrębnym włącznikiem dostępnym zarówno z miejsca kierowcy i dowódcy zastępu. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 23 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 24 | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od – 250C do + 500C. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 25 | Pojemność zbiornika paliwa (zatankowany do pełna w dniu odbioru) powinna zapewniać przejazd co najmniej 300 km lub 4 godziny pracy autopompy w normalnych warunkach. Korek wlewu paliwa powinien być wyposażony w zamek. | Należy podać pojemność zbiornika paliwa i odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 26 | Pojazd należy wyposażyć w homologowany (lub posiadający certyfikat dopuszczenia) zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 10 ton, wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami przyłączeniowymi. Zaczep powinien być przystosowany do połączenia ze standardowym zaczepem przyczepy oraz posiadać wymienną końcówkę do zaczepu kulowego. Ponadto pojazd powinien posiadać z przodu i z tyłu zaczepy holownicze (szekle). | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 29 | Z tyłu pojazdu zainstalowana wciągarka o napędzie elektrycznym i maksymalnej mocy uciągowej nie mniejszej niż 80 kN i długości liny min. 25 m. Mocowanie wciągarki nie może kolidować z zaczepem holu sztywnego. Wciągarka powinna być zamontowana do podwozia pojazdu zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta pojazdu. Wciągarka nie powinna wystawać poza obrys pojazdu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Długość przewodu sterownika wciągarki min. 5 m. Wciągarka zabezpieczona osłoną przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy (marka, typ, model) |  |
| 30 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V z biegunem ujemnym na masie oraz dwuprzewodowa zabezpieczona przed zwarciem (izolowana). Nominalna moc alternatora i pojemność akumulatorów (min. 160 Ah) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej samochodu. Zainstalowana przetwornica napięcia 24/12V. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 31 | Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w główny wyłącznik prądu, umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, po lewej stronie pojazdu. Wyłącznik nie powinien odłączać urządzeń wymagających stałego zasilania tj. ładowarki latarek i radiotelefonów przenośnych. Dodatkowo należy zainstalować wyłącznik wyżej wymienionych urządzeń. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 32 | Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V ze złączem umieszczonym po jego lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Wtyczka złącza z przewodem elektrycznym o długości co najmniej 10 metrów zakończona wtykiem do gniazda sieciowego 230 V. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 3 | Pojazd powinien być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 34 | Pojazd należy wyposażyć w przystosowaną do długotrwałej pracy (dodatkowy układ chłodzenia) przystawkę dodatkowego odbioru mocy do napędu autopompy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 35 | Pojazd powinien być wyposażony w co najmniej: kliny pod koła (2 szt.), zestaw podstawowych narzędzi samochodowych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę 1-szej pomocy medycznej, gaśnicę proszkową samochodową (min. GP 2X). | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| IV | ZABUDOWA POŻARNICZA I WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Zabudowa pożarnicza powinna być wykonana w całości z materiałów stalowych, aluminiowych i kompozytowych o nieograniczonej odporności na korozję (skorupa zewnętrzna z materiałów kompozytowych). | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 2 | Zabudowa powinna posiadać mocowania do stabilnego i bezpiecznego umieszczenia sprzętu przewidzianego jako wyposażenie samochodu. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 3 | Zabudowa powinna umożliwiać rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem zasad ergonomii i równomiernego rozkładu masy. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 4 | Dach zabudowy powinien być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, z oświetleniem przestrzeni roboczej w technologii LED, umożliwiającego pracę załogi i zamocowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 5 | Pojazd powinien być wyposażony w drabinkę do wejścia na dach zabudowy, umieszczoną z tyłu samochodu. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 6 | Na dachu zabudowy należy zamontować wodoszczelną, nierdzewną skrzynię, do przewożenia sprzętu pożarniczego. Skrzynia nie powinna wystawać poza obrys zewnętrzny samochodu. Wymiary oraz umiejscowienie skrzyni zostaną określone przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 7 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie (w układzie 3+3+1) wykonane z materiałów odpornych na korozję, zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym i wyposażonymi w mechaniczne układy ryglujące oraz zamki zamykane na klucz (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków). | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 9 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy powinny być wyposażone w oświetlenie wykonane w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu skrytki. W kabinie kierowcy powinna znajdować się sygnalizacja otwarcia skrytek, jak również główny wyłącznik oświetlenia skrytek. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 10 | Skrytki zabudowy powinny umożliwiać zamocowanie 2 aparatów powietrznych. Mocowanie powinno zapewniać możliwość bezpośredniego założenia aparatu, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie oraz założenie aparatu w pozycji stojącej. Uchwyty aparatów powinny umożliwiać pewne mocowanie aparatów zarówno z butlą stalową 6 l/30 MPa, jak i z butlą kompozytową 6,8 l/30 MPa. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 11 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie wykonane w technologii LED pola pracy wokół samochodu, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 12 | Pojazd powinien być wyposażony w wysuwany pneumatycznie na min. 4,5 m od podłoża obrotowy maszt oświetleniowy, z co najmniej dwoma reflektorami wykonanymi w technologii LED, o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 Lm (zasilany z instalacji elektrycznej samochodu lub awaryjnie z agregatu prądotwórczego). Maszt powinien posiadać automatyczny układ sterowania położeniem najaśnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej ze stanowiska obsługi masztu. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota na przewodzie o długości min. 2 metrów. W kabinie kierowcy powinien być zainstalowany sygnalizator wysunięcia masztu. Stopień ochrony – min. IP 55. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed uszkodzeniem. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 13 | Pojazd powinien być wyposażony w wysuwaną platformę do umieszczenia na niej dostarczonego przez Zamawiającego agregatu prądotwórczego, przeznaczonego do awaryjnego zasilania masztu oświetleniowego. Układ zasilania masztu należy wyposażyć w gniazdo z przewodem zasilającym do agregatu oraz w przełącznik wyboru zasilania. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Należy przygotować jedną ze skrytek na zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych marki LUKAS (dostarczony przez Zamawiającego) wyposażoną w wysuwaną lub obrotową platformę o nośności dostosowanej do zamontowanego sprzętu. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 14 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 15 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 16 | Uchwyty i klamki wszystkich urządzeń, drzwi żaluzjowych, szuflad i tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach specjalnych. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 17 | Konstrukcja skrytek i przedziału autopompy powinna zapewniać odprowadzanie wody z ich wnętrza. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny załogi powinny być wykonane z materiałów antypoślizgowych | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Układ wodno-pianowy samochodu wyposażony w autopompę powinien umożliwiać co najmniej: - podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego nasadami tłocznymi, - podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego za pomocą linii szybkiego natarcia, - podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego z działka wodno-pianowego, - zasysanie wody ze zbiornika zewnętrznego, - pracę autopompy przy zasilaniu ze zbiornika wodnego pojazdu (przy czym konstrukcja układu wodno-pianowego powinna zapewniać parametry pracy autopompy przynajmniej takie, jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania (Hgs) = 1,5 m), - napełnianie zbiornika wody z hydrantu, - napełnianie zbiornika wody za pomocą autopompy, - zasysanie środka pianotwórczego ze zbiornika zewnętrznego. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Układ wodno-pianowy powinien posiadać co najmniej nasady (umieszczone wewnątrz zabudowy pożarniczej): - tłoczne: min. 2 x 75, - ssawne: min. 1 x 110, - zasilające zbiornik wodny: min. 1 x 75, - do zasilania zbiornika środka pianotwórczego: min. 1 x 52 lub 1 x 25. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego pojazdu powinny być odporne na korozyjne działanie wody oraz na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego przepłukanie po użyciu środka pianotwórczego i w razie potrzeby jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej 2 zaworów. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 18 | Samochód powinien być wyposażony w zbiornik wody o pojemności co najmniej 2 500 dm3, jednak nie większy niż 3 500 dm3 (zalecana pojemność zbiornika wody przez Zamawiającego 3000 dm3), wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik powinien posiadać „falochrony” i właz rewizyjny a także być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, w tym układ zabezpieczający przed wypływem wody w czasie jazdy samochodu i urządzenie przelewowe zabezpieczające przed przepełnieniem zbiornika. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania z wody oraz zamykany otwór do okresowego czyszczenia i płukania zbiornika. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz podać pojemność zbiornika wody |  |
|  | Wysokość nasad ssawnych i tłocznych od podłoża (podestu) nie powinna przekraczać 1500 mm. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem. Nasady tłoczne powinny być umiejscowione symetrycznie w bocznych skrytkach zabudowy (za tylną osią pojazdu) lub w przedziale autopompy. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Urządzenia odcinające (zawory) sterowane elektrycznie bądź pneumatycznie dodatkowo muszą posiadać możliwość sterowania ręcznego. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Wszystkie nasady w układzie wodno-pianowym powinny być wykonane zgodnie z normą PN-91/M-51038 Nasady. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Nasady zasilające zbiornik wody (o konstrukcji zabezpieczającej przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) powinny być wyposażone w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika, z możliwością przełączenia na pracę ręczną. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Samochód powinien być wyposażony w zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności stanowiącej 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz podać pojemność zbiornika na środek pianotw. |  |
| 19 | Konstrukcja zbiornika na środek pianotwórczy powinna umożliwiać jego napełnianie zarówno z dachu pojazdu, jak i z poziomu terenu (podestu) oraz grawitacyjne opróżnianie poprzez położony w najniższym punkcie zbiornika zawór. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Zbiornik na środek pianotwórczy należy napełnić do jego nominalnej pojemności, syntetycznym 3 % środkiem pianotwórczym, dopuszczonym do użytkowania na terenie RP na podstawie wydanego świadectwa dopuszczenia. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 20 | Samochód powinien być wyposażony w napędzaną z przystawki odbioru mocy, autopompę pożarniczą dwuzakresową o wydajności: min. 1600 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i Hgs = 1,5 m oraz min. 250 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar i Hgs = 7,5 m, wyposażonej w automatyczny układ zasysający i ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego. Ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń roztworu 3% i 6% (tolerancja +0,5%). Automatyczny dozownik umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń roztworu od 3% do 6% (tolerancja +0,5%). | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy |  |
|  | Autopompa powinna być wyposażona w automatyczne urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sekund, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Układ wodno-pianowy z autopompą powinien być wyposażony w elektroniczny system sterowania umożliwiający automatyczną i ręczną regulację ciśnienia pracy oraz utrzymywanie stałego ciśnienia. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Na wlotach nasad ssawnym i zasilającym (hydrant) powinien być zamontowany element (sito) zabezpieczający układ wodno-pianowy przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych przy napełnianiu zbiornika wodnego. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 21 | Autopompa powinna być zlokalizowana z tyłu pojazdu w wydzielonym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającym oświetlenie oraz niezależne od pozostałej części pojazdu ogrzewanie z układu chłodzenia silnika. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do – 25 O C, działający niezależnie od pracy silnika. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 22 | Przedział sterowania autopompy należy wyposażyć w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem (z możliwością ich wyłączenia) połączone z radiotelefonem przewoźnym. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | W przedziale autopompy powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - urządzenia kontrolno-sterownicze (manowakuometr, manometry niskiego i wysokiego ciśnienia), - wyłącznik silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik przystawki autopompy, - wskaźnik poziomu wody (co najmniej 10-stopniowy), - wskaźnik poziomu środka pianotw. (min. 5-stopniowy), - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik ciśnienia oleju i temp. cieczy chłodzącej silnik. - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy |  |
| 23 | Samochód powinien być wyposażony w wysokociśnieniowe urządzenie szybkiego natarcia z linią gaśniczą (( 25 mm lub mniejsza) o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową turbo (z funkcją "Flush") o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie prądu zwartego i rozproszonego. Zwijadło umieszczone w tylnej, prawej skrytce pojazdu. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy |  |
| 24 | Linia szybkiego natarcia powinna posiadać funkcję odwodnienia węża bez konieczności jego rozwinięcia (przedmuchiwanie) oraz umożliwiać podawanie wody lub piany z prądownicy, bez względu na stopień rozwinięcia linii. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 25 | System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy: elektryczny i mechaniczny (ręczny). Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Samochód należy wyposażyć w system do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych w postaci instalacji zraszaczowej. Instalacja powinna być wyposażona w co najmniej 4 zraszacze o wydajności 50 ÷ 100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar; dwa zraszacze umieszczone przed przednią osią i dwa zraszacze lub więcej umieszczone po bokach pojazdu. Pole zraszania powinno obejmować pas przed kabiną o szerokości min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (oddzielnie dla zraszaczy przednich i bocznych) uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie następowało samoczynnie po otwarciu zaworów | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| 26 | Samochód powinien być wyposażony w zamontowane na stałe na dachu pojazdu działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności w zakresie co najmniej 800 - 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar, z prądownicą pianową dołączaną do działka. Działko wysuwane do pozycji roboczej tak, aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Sterowanie działkiem (uruchomienie, wydajność, ciśnienie) - ręczne z pozycji operatora. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający i regulator prędkości obrotowej silnika a w korpusie manometr. Działko musi posiadać możliwość jego odwodnienia. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz przedstawić propozycję wykonawcy |  |
|  | Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej powinien wynosić min. 240 O, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 75 O. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
| V | ODBIÓR, SZKOLENIE, GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach: odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie Wykonawcy, odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Koszty zakwaterowania i wyżywienia członków komisji Zamawiającego podczas odbioru techniczno-jakościowego oraz odbioru faktycznego i szkolenia obciążają Wykonawcę. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Odbioru techniczno-jakościowego dokona umocowana prawnie komisja Zamawiającego. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie faksu. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Protokół odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla stron umowy oraz zostanie podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron umowy. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego wad lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usterek. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć wad lub usterek, odbiór techniczno-jakościowy zostanie przerwany. W przypadku zaistnienia istotnej wady przedmiotu umowy powodującej brak możliwości jego odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | W przypadku o którym mowa powyżej zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach lub usterkach w 2 egzemplarzach, po jednym dla stron umowy oraz zostanie podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron umowy. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w depozyt w siedzibie Wykonawcy po zakończeniu czynności odbioru, na czas niezbędny do dokonania procedury jego rejestracji. Wszelkie koszty związane z pozostawieniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy w depozyt obciążają Wykonawcę. W czasie pozostawania przedmiotu umowy w depozycie ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy w depozycie sporządzone zostaną stosowne protokoły przekazania i odbioru, podpisane przez umocowanych przedstawicieli stron umowy. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi i konserwacji przedmiotu umowy dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony i podpisany w 3 egz. w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z przedmiotem umowy niżej wymienionych dokumentów technicznych: - karta pojazdu, - dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy, - instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, - książka serwisowa pojazdu wraz z wyposażeniem w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy, - wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie samochodu, - aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej dla przedmiotu zamówienia, - aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej dla dostarczonego z niniejszą dostawą sprzętu, jeżeli przedmiotowe świadectwa będą dla niego wymagane, - wykaz punktów serwisowych na terenie Polski. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu specjalnego pożarniczego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem (wydanym przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów). W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się jego dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |
|  | Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy co najmniej 36 miesięcy (maksymalnie 60 miesięcy) gwarancji. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem udzielonej gwarancji. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego, będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy. Pozostałe warunki gwarancji i rękojmi określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego oraz podać długość okresu gwarancji (36, 48 lub 60 miesięcy) na przedmiot umowy. Parametr stanowiący kryterium oceny ofert. Waga - 10 % |  |
|  | Wykonawca może (nie musi) zapewnić przez okres trwania gwarancji (od 36 do 60 miesięcy) wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących samochodu i elementów jego zabudowy, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie. Bezpłatny przegląd serwisowy obejmuje dojazd pracowników serwisu, robociznę oraz wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjno-serwisowych w tym koszt materiałów eksploatacyjnych i oryginalnych części zamiennych. Przeglądy nie rzadziej niż raz w roku. | Należy złożyć (lub nie) deklarację o ponoszeniu kosztów serwisu zgodnie z opisanymi warunkami przez okres trwania gwarancji. Okres bezpłatnego serwisu nie może być krótszy lub dłuższy od okresu udzielonej gwarancji. Parametr stanowiący kryterium oceny ofert. Waga - 25 % |  |
|  | Wszystkie prace związane z przeglądami okresowymi a w szczególności z wymianą płynów eksploatacyjnych muszą odbywać się bez konieczności demontowania stałych elementów zabudowy nie przeznaczonych do demontażu (nie dopuszcza się demontażu ww. elementów które są sklejone, zespawane czy też nitowane). | Należy odnieść się do wymagań zamawiającego |  |

| VI | SPRZĘT I WYPOSAŻENIE SAMOCHODU |
| --- | --- |
| Grupa | Nazwa sprzętu lub wyposażenia | Sprzęt Zamawiającego do montażu w kabinie lub zabudowie pożarniczej 4) | Sprzęt Wykonawcy do montażu w kabinie lub zabudowie pożarniczej 5) | Razem |
|  |  | [szt.] | [szt.] | [szt.] |
| 1 | Środki ochrony indywidualnej: Aparat powietrzny nadciśnieniowy, jednobutlowy (z butlą stalową 6,0 l – 300 bar), kompatybilny z maskami AUER ULTRA ELITE i AUER 3S i posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP (np. AUER BD-96) ..................................................................................................................................... Maska kompatybilna z aparatami powietrznymi AUER BD-96 i posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP (o cechach AUER ULTRA ELITE lub równoważna6)) z pokrowcem lub pojemnikiem. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Sygnalizator bezruchu z opcją wykrywania temperatury (o cechach Super Pass II lub równoważny6)) posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Butla powietrzna stalowa 6,0 dm3 (300 bar) – zapasowa (z dokumentem dopuszczenia do użytkowania wydanym przez UDT) - kompatybilna z AUER BD-96 Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe (wodoszczelne) Szelki ratownicze z liną asekuracyjną Kamizelka ochronna (kevlarowa) | 5 5 5 1 1 | 1 1 1 4 2 pary | 6 6 6 4 2 pary 1 1 |
| 2 | Urządzenia gaśnicze i pompy pożarnicze: Gaśnica proszkowa ABC - 6 kg, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP Gaśnica z płynem ABF – 3 dm3 Motopompa pływająca MP-4/2 typ "Niagara 1" (szer. 77 cm, wys. 45 cm, gł. 62 cm) Motopompa szlamowa – Honda WT-40X DE (szer. 50 cm, wys. 45 cm, gł. 38 cm) Pompa strumieniowa (wysysacz) | 2 1 1 1 1 |  | 2 1 1 1 1 |
| 3 | Węże, armatura i osprzęt pożarniczy: Wąż tłoczny W-75-20-ŁA, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Wąż tłoczny W-75-5-ŁA, (do tankowania z hydrantu) Wąż tłoczny W-52-20-ŁA, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Wąż tłoczny W-25-20-ŁA Wąż ssawny A/B-110-2500-Ł, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Wąż ssawny (gumowy) W-52 lub W-25 (do 5 m) do zasysania środka pianotwórczego Smok ssawny 110, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Kosz do smoka ssawnego Pływak z zatrzaśnikiem Podpinka wężowa 1600 Siodełko wężowe Stojak hydrantowy 80, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Rozdzielacz K-75/52-75-52, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Przełącznik 110/75, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Przełącznik 75/52, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Przełącznik 52/25 Prądownica wodna zamykana PW-52, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP Prądownica wodno-pianowa „Turbo” PWT-52, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP Prądownica wodno-pianowa „Turbo” PWT-25, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP Kurtyna wodna ZW 52, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP Zasysacz liniowy Z-2 z wężykiem, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Prądownica pianowa PP 2/15, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP Wytwornica pianowa WP 2/75, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP Mostek przejazdowy 110 (drewniany) Klucz do łączników, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Klucz do hydrantów nadziemnych, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Klucz do hydrantów podziemnych (zasuw), posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP Klucz do pokryw studzienek | 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 | 10 8 1 1 1 2 | 10 2 8 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 |
| 4 | Narzędzia ratunkowe: Drabina wysuwana 3-przęsłowa DNW 3080 o długości 8 m (w stanie złożonym 3,45 m) Drabina słupkowa D-3,1, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP Linka strażacka ratownicza 30 m, posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP | 1 4 | 1 | 1 1 4 |
| 5 | Urządzenia sanitarno – reanimacyjne: Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R-1 - wg wzoru zatwierdzonego przez KG PSP Deska ortopedyczna "Boxmed Medical" z pasami i stabilizatorem głowy Zestaw szyn unieruchamiających Kramera (dł. 160 cm) | 1 1 1 |  | 1 1 1 |
| 6 | Urządzenia oświetleniowe, sygnalizacyjne i łączności radiowej: Agregat prądotwórczy – Honda EM 5500 CXS (szer. 60 cm, wys. 43 cm, gł. 43 cm) Latarka w wykonaniu Ex (do użycia w strefach 0, 1 i 2 zagrożenia wybuchem) o strumieniu świetlnym min. 80 Lm, o czasie działania min. 3,5 h, z żarówką LED, zasilana z akumulatora LI-ion, o stopniu ochrony min. IP 67 (o cechach ADALIT EX ATEX R55 lub równoważna6)) z ładowarką o szybkim czasie ładowania (patrz rozdz. III pkt. 25). ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Przedłużacz elektryczny 230 V z przewodem o długości co najmniej 20 metrów, na zwijadle z rozdzielaczem 4-gniazdkowym, o stopniu ochrony min. IP 54 Radiotelefon przewoźny (o cechach - patrz rozdz. III pkt. 22) z dodatkowym manipulatorem i głośnikiem w przedziale autopompy. .................................................................................................................................. Radiotelefon przenośny MOTOROLA GP-360 Ładowarka o szybkim czasie ładowania do radiotelefonu przenośnego (rozdz. III pkt. 23) Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) Taśma ostrzegawcza (rolka) Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką Stożek ostrzegawczy uliczny (pachołek) 30x30x50 cm Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) Wykrywacz przewodów pod napięciem (detektor napięcia przemiennego) Lokalizator ognia i temperatury Eksplozymetr (miernik wielogazowy) | 1 5 2 1 10 8 2 1 1 1 | 3 1 1 5 | 1 3 1 1 5 5 2 1 10 8 2 1 1 1 |
| 7 | Narzędzia ratownicze i pomocnicze: Zestaw narzędzi hydraulicznych w ukompletowaniu: - Pompa hydrauliczna LUKAS P640 SG (Szer. 43 cm, wys. 48 cm, gł. 38 cm) - Zwijadło SHR (bęben) dostosowany do węża hydraulicznego LUKAS ..................................................................................................................................... - Wąż hydrauliczny (kompatybilny z pompą i narzędziami LUKAS) o dług. min. 15 metrów. .................................................................................................................................... - Nożyce LUKAS S 311 (dł. 72 cm, szer. 23 cm) - Rozpieracz ramieniowy LUKAS SP ... (?) (dł. 80 cm, szer. 33 cm) - Rozpieracz kolumnowy LUKAS R 420 (dł. 50 cm, szer. 22 cm) Stabilizatory pojazdu (dł. 77cm, szer. 15 cm wys. 27 cm) Parawan GT-020 Pilarka do drewna o napędzie spalinowym STIHL MS-440 z zestawem kluczy Piła do stali i betonu o napędzie spalinowym STIHL TS-400 z wymiennymi tarczami Wentylator oddymiający KOBRA H-34 firmy JADAR (szer. 63 cm, wys. 80 cm, gł. 53 cm) Bosak podręczny Bosak lekki Siekierołom Łom 700 Topór strażacki ciężki Szpadel Łopata Widły Uniwersalne narzędzie ratownicze HOOLIGAN 601 STANDARD Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 10 mm (dług. 80 cm) Młot 5 kg Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka Tłumice składane (po złożeniu długość 100 cm) Szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 230 mm i mocy nie mniejszej niż 2000 W z tarczą widiową (ostrze diamentowe) Opryskiwacz "KWAZAR" lub równoważny do neutralizacji substancji ropopochodnych o pojemności min. 9 dm3 Pojemnik na sorbent do usuwania substancji ropopochodnych | 1 1 1 1 1 kpl. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 | 2 2 1 1 1 1 | 1 2 2 1 1 1 1 kpl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 |
| 8 | Pozostałe: Lina stalowa holownicza 15 m o średnicy 16 mm Kliny pod koła Kanister zapasowy 5 dm3 na mieszankę do pił spalinowych Zbiornik olejoodporny 2 dm3 na olej łańcuchowy Kanister 10 dm3 lub większy na paliwo do motopompy pływającej i szlamowej Skrzynka narzędziowa (typowa) | 1 | 1 2 1 1 1 | 1 2 1 1 1 1 |

ADNOTACJE WYKONAWCY:

OBJAŚNIENIA:

1) - prawą stronę tabeli w niniejszym załączniku wypełnia wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego. Tam gdzie jest to wymagane wykonawca powinien wpisać wartości parametrów techniczno-użytkowych oferowanego samochodu. Należy przy tym jednak pamiętać, że propozycje wykonawcy nie mogą być mniej korzystne niż wymagania minimalne zamawiającego. Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.).

2) - maksymalna masa rzeczywista pojazdu (MMR) jest to masa własna pojazdu (pojazd, kierowca, materiały i sprzęt niezbędny do jazdy, wyposażenie zamontowane na stałe) powiększona o masę załogi w kabinie, masę środków gaśniczych oraz masę wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

3) – technicznie dopuszczalna masa całkowita maksymalna pojazdu (DMC) jest to największa z technicznego punktu widzenia masa pojazdu obciążonego, określona przez producenta podwozia w świadectwie homologacji typu.

4) - 	sprzęt i wyposażenie dla którego wykonawca jest zobowiązany przewidzieć miejsce (po uzgodnieniu z zamawiającym) oraz wykonać  bezpieczne i stabilne mocowanie w kabinie lub zabudowie pożarniczej samochodu, z zachowaniem warunku łatwego dostępu oraz zasady równomiernego rozkładu mas na poszczególne osie i strony pojazdu.

5) – sprzęt i wyposażenie który wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach realizacji zamówienia i umieścić na samochodzie na zasadach określonych w pkt. 4).

6) – zamawiający dopuszcza dostarczenie i zamontowanie w samochodzie sprzętu i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że ich parametry techniczno-użytkowe, funkcjonalność oraz jakość  nie będą odbiegały (będą co najmniej nie gorsze) od tych, które charakteryzują sprzęt i urządzenia zaproponowane przez zamawiającego oraz będą posiadały (tam gdzie jest to wymagane) świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez CNBOP.  Wymagana jest również pełna kompatybilność (tam, gdzie jest to zaznaczone) sprzętu równoważnego ze sprzętem zaproponowanym przez zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności zaproponowanego sprzętu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w przeznaczonym (wykropkowanym) do tego miejscu proponowanego sprzętu równoważnego (należy podać producenta i oznaczenie produktu) jak również do dołączenia do oferty pełnej informacji technicznej umożliwiającej zamawiającemu weryfikację danych.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

..............................................................................................

imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych

do podpisania oferty