1

PROJEKT  BUDOWLANY

#### Obiekt: 	 Kontener socjalny

###### Branża: 	 Architektoniczno - konstrukcyjna

Inwestor: 	 Gmina Kałuszyn

Lokalizacja: Kałuszyn dz. Nr. 3023/2 i 3023/3

Projektant:

## Siedlce, czerwiec 2008 r

OPIS TECHNICZNY

Dane ogólne

  - Podstawa opracowania

  - Podstawę merytoryczną stanowi:

1.2.1. Mapa do celów projektowych

1.2.2. Zlecenie inwestora

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny budynku socjalnego złożonego z 4 szt kontenerów zlokalizowanych obok płyty stadionu w Kałuszynie

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Kontener socjalny przeznaczony jest dla zawodników rozgrywek piłkarskich

- Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy				Pz = 102,40 m2

- powierzchnia użytkowa				Pu =  51,00 m2

- kubatura 						K = 333,00 m3

# Dane konstrukcyjno – materiałowe

- Geotechniczne warunki posadowienia budynku

- Niniejsze warunki geotechniczne ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r 9dz.U.nr 126, poz.839) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

W obrębie projektowanego budynku istnieją proste warunki geologiczne w postaci piasków gliniastych. Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia

- Opis konstrukcji budynku

Budynek zaprojektowano jako parterowy złożony z kontenerów standardowych o wymiarach 2,50 m x 6,0 m x 2,85 m z zaprojektowanym dachem stalowym o układzie wielospadowym

  - Kontener standardowy

Konstrukcja stalowa, wykonana z profili zamkniętych, ceowników i kątowników zimno giętych.

Podłoga  - legary z profili stalowych zamkniętych, blacha stalowa ocynkowana 0,5 mm, podwieszenie ocieplenia: wełna szklana (URSA) 100 mm , płyta wiórowa OSB – 3, 18 mm, wykładzina PCV, listwa wykończeniowa

Ściany – zewnętrzne blacha stalowa powlekana trapezowa (kolor biały), szkielet stalowy, wełna szklana (URSA) 100 mm, paroizolacja – folia polietylenowa gr. 0,15 mm, płyta wiórowa laminowana gładka 12 mm, listwy wykończeniowe PCV.

Stropodach – blacha trapezowa ocynkowana, wełna szklana (URSA) 100 mm, paroizolacja folia polietylenowa gr. 0,15 mm, płyta wiórowa laminowana biała gładka, listwa wykończeniowa PCV

Zadaszenie – konstrukcja dachu z profili walcowanych zimnogiętych, pokrycie blacha trapezową z powloką akrylową w kolorze grafit, rynny PCV.

Drzwi zewnętrzne – stalowe ocieplone

Okna – PCV

Wentylacja – 6 szt kratek wentylacyjnych

Instalacja elektryczna – zasilanie 220/380V, rozdzielnia wyposażona w wyłącznik różnicowo – prądowy, wyłączniki instalacyjne, przewody wg wymagań prowadzone w korytkach instalacyjnych, osprzęt – podwójne gniazda, lampy fluoryscencyjne, wyłączniki oświetleniowe

Instalacje sanitarne – kabiny natryskowe w postaci przegród z płyty wodoodpornej, odprowadzenie ścieków przewodami kanalizacyjnymi do szamba szczelnego, woda z przyłącza istniejącego

  - Fundamenty

Zaprojektowano ściany fundamentowe wylewane z betonu B15 , na warstwie chudego betonu gr. 20 cm. Pod kontenery zaprojektowano filarki z bloczków betonowych 25x25 cm lub cegły wapienno – piaskowej kl 15 posadowionych na warstwie chudego betonu.

Na ścianach fundamentowych należy wykonać izolację poziomą z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco.

### OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 3023/2 i 3023/3

W KAŁUSZYNIE

- Przedmiot inwestycji – kontener socjalny

- Istniejący stan zagospodarowania:

    - przyłącze wodociągowe

    - linia kablowa nn podziemna

    - dojazd do projektowanej zabudowy

    - płyta trawiasta stadionu

    - ogrodzenie

    - oświetlenie terenu

3. Projektowane zagospodarowanie działki:

    - zestaw kontenerowy socjalny

    - zbiornik bezodpływowy

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki budowlanej

- powierzchnia zabudowy budynku  - 102,40 m2

5.  Dane dotyczące zagrożenia dla środowiska

Oddziaływanie projektowanej inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla świata roślinnego i zwierzęcego oraz zdrowia i życia ludzi oraz nie będą naruszone interesy osób trzecich.