# 1

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: 	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania

BRANŻA:			Architektura z konstrukcją

ADRES BUDOWY: 	Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 20

(Dz.nr geod. 3540, 3541/1 i 3534/2)

INWESTOR: 		Gmina Kałuszyn

SPRAWDZAJĄCY:                                                    			PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

KONSTRUKCJA:

Siedlce marzec 2016 r.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy  budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi i zmianą sposobu użytkowania w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20

# Inwestor: 	Gmina Kałuszyn

# Lokalizacja: 	Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 20  dz. nr geod. 3540. 3541 i 3534/2

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - umowa z dnia 01.03.2016 r.

  - wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A (Uchwała nr XVI/106/2012)

  - inwentaryzację stanu istniejącego budynku rehabilitacji

  - uzgodnienia z inwestorem

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

  - Przeznaczenie obiektu: pomieszczenia w budynku po dawnej aptece z mieszkaniami służbowymi po nadbudowie rozbudowie i przebudowie zmienią przeznaczenie na usługowo – biurowe.

Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, rozbudowany o wejścia do pomieszczeń podpiwniczenia oraz dobudową wiatrołapu i przebudową klatki schodowej z piętra na poddasze oraz wymianą konstrukcji stropodachu wentylowanego na dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy z naczółkami

  - Program użytkowy:

- podpiwniczenie:

- zespół pomieszczeń dla spotkań osób starszych,

- komunikacja,

- pomieszczenia gospodarcze,

- sanitariaty,

- parter z wejściem od ulicy:

- zespół pomieszczeń dla ośrodka pomocy społecznej ,

- korytarze,

- sanitariaty,

- parter z wejściem od podwórza

  - zespół pomieszczeń posterunku policji,

  - schody zewnętrzne wejściowe zadaszone,

- parter z wejściem od podwórza

- piętro:

    - zespół pomieszczeń biurowych dla zakładu gospodarki komunalnej i NZOZ ,

    - zespół pomieszczeń dla podstacji pogotowia ratunkowego.

  - Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia zabudowy 	Pz = 274,20 m2

Powierzchnia całkowita 	Pc = 771,30 m2

Powierzchnia użytkowa 	Pu = 618 m2

Kubatura budynku 		K = 2672,60 m3

Wysokość budynku 		h = 9,0 m

- ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

  - Działka: Projektowana nawierzchnia chodników i parkingów z kostki tworzy nową jakość w zagospodarowaniu działki. Po przekształceniu zagospodarowania poprawi się racjonalność i funkcjonalność wykorzystania biologicznie czynnej części terenu.

  - Budynek: Atrakcyjność lokalizacji posesji i uporządkowane otoczenie zachęciły projektantów do zastosowania rozwiązań podwyższających walory budynku. Projektuje się znaczną przebudowę i rozbudowę z nadbudową o dach wielospadowy istniejącego budynku. Nowe rozwiązania więźby dachowej pozwolą w przyszłości adaptować poddasze nieużytkowe na pomieszczenia użytkowe.

Projektuje się dobudowę, wiatrołapu wejścia głównego oraz wiatrołapu do pomieszczeń podpiwniczenia.

W podpiwniczeniu projektuje się pomieszczenia użytkowe dopuszczone decyzją DE ZNS/02208/2015 oraz decyzją DE ZNS/02209/2015 z dnia 26.08.2015 r. wyrażającą zgodę na obniżenie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku oraz na obniżenie wysokości sali spotkań do 2,5 m.

Projektuje się całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową. Projektowany budynek będzie miał funkcję usługowo - biurową.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji mieszanej, ściany konstrukcyjne z bloków kanałowych wysokości w piwnicach 2,30-2,80 m, w parterze 3,0 m na piętrze 2,50 m. Ściany osłonowe z bloczków betonu komórkowego grubości 24 cm. Projektowane ściany poddasza: szczytowe  z bloczków betonu komórkowego, przewiązane rdzeniami żelbetowymi. Przedsionki i wiatrołapy murowane z bloczków betonu komórkowego. Posadowienie nowej części budynku na ławach fundamentowych żelbetowych. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 12 cm z wyprawą akrylową. Dach budynku zaprojektowano jako dwuspadowy z naczółkami o nachyleniu połaci 300, pokrycie blachodachówką w kolorze brązowym. Zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu na parter poprzez podnośnik obudowany.

- OPIS KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWY

  - Układ konstrukcyjny: mieszany, ławy fundamentowe i podciągi żelbetowe, stropy kanałowe, ściany konstrukcyjne kanałowe.

  - Schematy konstrukcyjne: w obiekcie występują elementy nośne; jednoprzęsłowe, słupy (rdzenie) w ścianach części rozbudowy obciążone osiowo,  proste konstrukcje drewniane - dachowe.

  - Założenia przyjęte do obliczeń wytrzymałościowych:

  - obciążenie własne konstrukcji

  - obciążenie stałe od zastosowanych materiałów PN-82/ B- 02001

  - obciążenie zmienne użytkowe zgodnie z PN / B-02003

  - obciążenie śniegiem PN-80/B-02010

  - Fundamenty: wylewane na budowie, żelbetowe, ławy z betonu żwirowego B20 zbrojone podwójnie 4ø12 AIII, strzemiona ø6 co 20 cm

  - Zewnętrzne schody

zejście do podpiwniczenia – płyta biegu nowo projektowanych schodów gr 15 cm z betonu żwirowego B20 położona na warstwie  zagęszczonej pospółki, zbrojenie ø10 AIII co 12 cm, pręty rozdzielcze ø8 co 30 cm.  Schody należy zaopatrzyć w obustronny pochwyt ze stali malowanej proszkowo zamocowany kotwami do ściany budynku.

wejściowe na parter – płyta biegu nowo projektowanych schodów gr 15 cm z betonu żwirowego B20, zbrojenie ø12 AIII co 12 cm, pręty rozdzielcze ø8 co 30 cm.  Schody należy zaopatrzyć w pochwyt ze stali malowanej proszkowo zamocowany kotwami do ściany budynku oraz od zewnątrz balustrada ze stali malowanej proszkowo.

konstrukcja podtrzymująca zadaszenie z rur stalowych kwadratowych

  - Ściany piwnic : po odkopaniu oczyszczeniu  i osuszeniu należy zabezpieczyć (styropian ekstradowany 8 cm) i przeciwwilgociowo (izolacja z mas asfaltowych) przed zasypaniem.

  - Ściany zewnętrzne: istniejące szczytowe dwuwarstwowe kanałowe gr. 24 cm obłożone betonem komórkowym gr. 22 cm, osłonowe z betonu komórkowego gr. 24 cm. Nowe ściany na szczytach poddasza i części rozbudowy dwuwarstwowe z bloczków betonu komórkowego odm. 06 na zaprawie cementowo-wapiennej.

  - Ściany części zagłębionej wiatrołapu: z bloczków betonowych na zaprawie cementowej przewiązanych rdzeniami żelbetowymi z betonu B20, zbrojenie po 4ø12 w narożach każdego rdzenia, strzemiona ø6 co 25 cm.

  - Ściany wewnętrzne nośne: istniejące z bloków żelbetowych kanałowych   gr. 24 cm

  - Ściany wewnętrzne działowe: z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej „3”. Przy klatce schodowej na poddaszu warstwowe na stelażu stalowym wypełnione wełną skalną gr. 10 cm. Obudowa z płyty GKF gr. 12,5 mm.

  - Schody wewnętrzne: istniejące płytowe żelbetowe, projektowane z piętra na poddasze płytowe żelbetowe z betonu żwirowego B20 (wg rys. konstrukcji), drzwi przeciwpożarowe na poddasze o klasie odporności ogniowej EI15.

  - Wieńce: żelbetowe z betonu żwirowego B20 zbrojone stalą AIII 4ø12, strzemiona ø6 co 20 cm.

  - Nadproża: nad otworami wykutymi w ścianach istniejących wykonać ze stali kształtowej po 2 dwuteowniki „160”. Nad pozostałymi żelbetowe.

  - Dach: konstrukcja drewniana, jętkowa z drewna sosnowego - okorowanego, połać wielospadowa. Murłaty ułożone na warstwie papy na wieńcach ścian zewnętrznych oraz na wieńcach ścian szczytowych. Drewno należy zabezpieczyć środkami grzybo- i owadobójczymi poprzez impregnację, wykonaną przed przebudową. Drewno konstrukcyjne dachu zabezpieczyć od ognia środkami ogniochronnymi poprzez impregnację np. ogniochronem.

  - Kominy: wentylacyjne do przebudowy  na poddaszu.  Główki kominowe z cegły ceramicznej pełnej otynkowane tynkiem mineralnym.

Po rozebraniu komina c.o. otwory w stropach zasklepić płytą żelbetową zgodnie z załączonym rysunkiem.

  - Izolacje:

  - Przeciwwilgociowa:

- pozioma posadzki na gruncie w pomieszczeniach piwnicznych: 2 x folia budowlana zgrzewana na zakład z wywinięciem na ściany do 10 cm.

-  pozioma pod ściany 2x papa izolacyjna na lepiku

- pod posadzki łazienek i wc: papa termozgrzewalna

- 	izolacja warstw dachu: wg opisu na rysunkach

-  izolacja pionowa ścian piwnic masa asfaltowa

  - Termiczna:

- ściany zewnętrze istniejące i projektowane poniżej połaci dachowej: styropian EPS70 12 cm. Ściany podpiwniczenia styropian EPS100 gr. 12 cm. System metodą lekką - mokrą – z tynkiem akrylowym,

posadzki wg przekroi na rysunkach

izolacja dźwiękochłonna stropów styropian EPS100gr.4cm

  - Rynny i rury spustowe: rynny PCV o śr. 15cm, rury spustowe PCV o śr. 12cm

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

  - Wewnętrzne

    - Tynki: na ścianach projektowanych cienkowarstwowe cementowo-wapienne, gładkie, przecierki na ścianach istniejących. Tynki na ścianach i stropach szpachlowne gipsem i malowane farbą emulsyjną; W łazienkach, pomieszczeniu  socjalnym, w pomieszczeniu porządkowym, projektuje się glazurę do wysokości odpowiednio 200cm i fartuchy nad umywalkami do wysokości 1,60 m i szer. 1,60 m

    - Okna: projektowane dwukomorowe z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, białe, szklone zestawem szklanym dwuszybowym, okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelniania – mikrowentylacja.

    - Drzwi: zewnętrzne – do pomieszczeń podpiwniczenia z profili aluminiowych, zewnętrzne do wejść głównych szer. w świetle ościeżnicy 120 cm(jedno skrzydło 90 cm ) z profili aluminiowych szklone zestawem dwuszybowym (szkło bezpieczne). Wewnętrzne - typowe gładkie z płyty MDF, białe, do pomieszczeń: łazienki, WC oraz innych technicznych zastosować drzwi z otworami w ich dolnej części, o sumarycznym przekroju minimum 0,022m2 umożliwiającym napływ powietrza do pomieszczenia. Wymiary podane na rzutach kondygnacji.

    - Balustrady: schodów – stalowe, ze stali malowanej proszkowo, wzór według wzoru dostawcy.

    - Parapety: z konglomeratu, białe.

    - Malowanie: malowane farbami emulsyjnymi posiadającymi świadectwa PZH .

    - Posadzki: wg opisów na rysunkach.

    - Wentylacja mechaniczna – według oddzielnego opracowania

5.2.  ZEWNĘTRZNE

    - Tynki: akrylowy system wykańczania ścian zewnętrznych. /DROBNOKRUSZYWOWA ZAPRAWA TYNKARSKA /

    - Cokół:  tynk żywiczny.

    - Schody: z płytek gres antypoślizgowych mrozoodpornych

    - Balustrada: z rur ze stali malowanej proszkowo

    - Opaska budynku: podbudowa z zagęszczonej pospółki gr. 10cm. warstwa  wierzchnia 6cm – kostka betonowa

    - Kominy: ponad dachem – otynkowane, czapka kominiarska żelbetonowa z obróbką blacharską .

    - Parapety: z blachy stalowej pokrytej akrylem.

    - Pokrycie dachu: blacha stalowa ocynkowana z powłoką akrylową, blachodachówka

    - Obróbki blacharskie: blacha stalowa pokryta akrylem.

    - Kolorystyka (Przykładowa):

- ściany : kolor nowej palety barw firmy ATLAS 0029 i 0226

- cokół budynku: kolor nowej palety barw firmy ATLAS 0188.

- dach : kolor brązowy firmy LINDAB,

- obróbki blacharskie, parapety: kolor brązowy firmy LINDAB

- system odwodnienia: kolor brązowy firmy LINDAB

- okna i drzwi: kolor biały.

- malowanie farbami w kolorach jasnych.

### ZESTAWIENIE  ROBÓT  REMONTOWYCH

6.1.    Rozbiórka stropodachu wentylowanego

  - Rozbiórka podłoży i podłóg i wykonanie nowych

  - Wyburzenie ścianek działowych i wymurowanie nowych

  - Przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych

  - Tynki wewnętrzne – uzupełnienie ubytków i otynkowanie nowych ścian

  - Nadbudowa ścian kolankowych poddasza i w części ścian II kondygnacji przy klatce  schodowej

  - Dobudowa wiatrołapów

  - Przebudowa klatki schodowej

  - Wykonanie okien połaciowych

  - Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu z pokryciem i ocieplenie stropu poddasza

  - Przebudowa kominów z otynkowaniem

  - Wymiana stolarki budowlanej

  - Obróbki blacharskie otworów, kominów i okapów

  - Wymiana wszystkich instalacji

  - Wykonanie wentylacji mechanicznej w podpiwniczeniu

  - Uzupełnienie tynków zewnętrznych

  - Ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem faktury i kolorystyki

- WYPOSAŻENIE W INSTALACJE

  - wodociągowa: z istniejącej sieci miejskiej ,

  - kanalizacyjna: do istniejącej sieci miejskiej ,

  - odwodnienie : na własną działkę

  - energetyczna: z istniejącego przyłącza napowietrznego.

  - c.o.  z istniejącej sieci miejskiej,

  - C.W.: z podgrzewaczy elektrycznych

### CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wg. oddzielnego opracowania

### CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

  - Emisja zanieczyszczeń pyłowych i płynnych

Projektowana rozbudowa i zmiana elewacji poprzez ocieplenie warstwą styropianu gr. 12 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową nie stanowi zagrożenia ekologicznego dla otaczającego terenu

  - Odpady stałe

Pod pojemniki na odpady zaprojektowano posadzkę z kostki betonowej i opróżniane będą przez wyspecjalizowany zakład komunalny

  - Wpływ rozbudowy i ocieplenia elewacji na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Zakres projektowanego ocieplenia elewacji nie powoduje szczególnych zakłóceń ekologicznych w strukturze powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnie istniejącej i projektowanej zabudowy i utwardzonych dojść i dojazdów do budynku.

  - Warunki wykonania robót

Wszystkie roboty remontowo-budowlane, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez ITB pod kierunkiem osób uprawnionych.

Materiały budowlane winny posiadać właściwe aprobaty techniczne i odpowiadać obowiązującym normom.

  - Emisja hałasu: nie występuje.

  - Istniejący drzewostan: Istniejące zakrzaczenie działki nie podlega ochronie prawnej.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

  - Kwalifikacja pożarowa. Budynek usługowo – biurowy zakwalifikowany jest do ZL III kategorii zagrożenia ludzi (wysokość 8 m - niski)

  - Klasa odporności pożarowej: Wymagana i projektowana klasa odporności pożarowej C

  - Klasa odporności ogniowej elementów odpowiednio:

        - główna konstrukcja nośna R60

        - ściany zewnętrzne EI 30

        - ściany wewnętrzne EI15

        - stropy REI 60,

        - konstrukcja dachu R15 pokrycie dachu RE15

        - biegi i spocznik R60

        - wejście na strych nieużytkowy EI15

  - Strefa pożarowa. Obiekt posiada powierzchnię wewnętrzną 619,0 m2, jest to tzw. strefa pożarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 8000 m2.

  - Warunki ewakuacji. Bezpieczne warunki ewakuacji zapewnione przez otwierane wyjścia ewakuacyjne 0,9 m z pomieszczeń. Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego (40 m) w żadnym pomieszczeniu nie jest przekroczona. Poziome drogi ewakuacji – korytarze o szerokości 1,40 m

  - Pionowe drogi ewakuacji: klatka schodowa o szerokości  biegu 1,26-1,33 (min. 1,20 m). Spoczniki klatki schodowej zwymiarowane od 1,52 – 2,78  m, przy minimalnej szerokości 1,5 m. Stopnie klatki schodowej o wysokościach 0,15-0,17m.

  - Długość dojścia ewakuacyjnego mierzona od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku wynosi 30 m. (poziomy odcinek do 20 m).

  - Wymagania instalacyjne. Obiekt wyposażony zostanie w następujące instalacje użytkowe zabezpieczenia przeciwpożarowego:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- instalację piorunochronną

- oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacji oświetlonych tylko światłem sztucznym

- automatyczne oddymianie klatki schodowej

  - Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane zaopatrzenie w wodę 10 l/s z sieci wodociągowej miejskiej. Najbliższy  hydrant nadziemny Ø 80 – 10 l/s zlokalizowany w odległości 15m od budynku.

  - Droga pożarowa:

Do obiektu nie jest wymagana droga pożarowa,

  - Podręczny sprzęt gaśniczy: Na wyposażenie przewiduje się podręczny sprzęt gaśniczy: jedna jednostka masy środka gaśniczego: 2 kg/3dm3 na 100 m2 chronionej powierzchni.

  - Inne ustalenia:

Wykonanie na drogach ewakuacyjnych oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego (korytarzy i klatek schodowych) o czasie pracy awaryjnej 1h, natężenie oświetlenia co najmniej 1  lx przy sprzęcie p.poż 5 lx

- DROGI, CHODNIKI I PARKINGI

  - Projektowane zagospodarowanie i odwodnienie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dojazd do projektowanej przebudowy pozostaje istniejący od ul. Wojska Polskiego. Droga posiada nawierzchnię trylinki betonowej i krawężnik betonowy.

Od granicy pasa drogowego ul. Wojska Polskiego projektuje się przebudowę dwóch dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do stanowisk postojowych na działce inwestora z wykorzystaniem istniejących zjazdów z ul. Wojska Polskiego.

Na terenie działek  zaprojektowano 14 stanowisk postojowych o wymiarach 5,0 x 2,3 m w tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych 5,0 x 3,60 m.

Dojścia do budynku stanowią projektowane chodniki szer. 1,50 m i 1,20 m.

  - Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie

Projektowany teren dostosowano do krawędzi ul. Wojska Polskiego oraz niwelety na wysokości istniejącego budynku. Spadki podłużne dróg wewnętrznych dostosowane są do istniejących i zapewniają odprowadzenie wód opadowych w kierunku ulicy gminnej.

Spadki poprzeczne stanowisk postojowych skierowane są do dróg manewrowych i wynoszą1%.

Spadki poprzeczne chodników 1 i 2%.

Wody opadowe z terenów utwardzonych będą spływały powierzchniowo wzdłuż spadków podłużnych i poprzecznych do ulicy Wojska Polskiego.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z branżą drogową głównie występują przy projektowanych miejscach postojowych.

Podłoże gruntowe przed wykonaniem nawierzchni zagęścić do uzyskania wskaźnika 1,00 a roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami PN-S-02205: 1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne- Terminologia, wymagania i badania”.

  - Nawierzchnia

Przyjęto następującą konstrukcję:

- betonowe kostki brukowe gr. 8 cm,

- podsypka piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z betonu B7,5 gr. 12 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.

Obramowanie nawierzchni z krawężników betonowych 15x30 cm posadowionych na ławie z betonu B10  wymiarach 35x10 + 15x15 cm.

Chodniki wokół budynku i dojścia do klatek schodowych z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Nawierzchnie chodników od strony zieleńców obramowane będą obrzeżami betonowymi 20x6cm.

Betonowe kostki brukowe należy spoinować piaskiem.

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadać wymaganiom stanowionym przez projekt PN ”Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych. Wymagania i badania”.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać atest –certyfikat stanowiący jakość odpowiadająca wymogom normowym.

Opis do projektu zagospodarowania TERENU:

DZIAŁEK NR 3540, 3541/1, 3544/2

- PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i konieczna przebudowa istniejącego budynku z lat 60-tych ubiegłego wieku, zlokalizowanego przy Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie. Budynek wykonany metodą uprzemysłowioną – ściany nośne z elementów żelbetowych kanałowych, pozostałe ściany murowane z cegły i z bloczków betonu komórkowego, dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem i stropodachem wentylowanym żelbetowym. Stropy z płyt kanałowych.

W ostatnim okresie parter budynku wykorzystywany był na ośrodek zdrowia, piętro jako pomieszczenia mieszkalne.

Wejścia do budynku: główne od strony ulicy do części ośrodka zdrowia, od strony podwórza wejście  do części mieszkalnej.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

- Na terenie działek zlokalizowane są: budynek przewidziany do przebudowy, osłona śmietnika, drogi dojazdowe z trylinki, budynek gospodarczy

- teren inwestycji jest użytkowany

- istniejące przyłącze wodociągowe, kanalizacji ściekowej i c.o.

- energetyczne przyłącze napowietrzne

- w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji istnieje zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXIV/144/05 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30.08.2005 r lokalizacja przedmiotowego budynku znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi.

- PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- Projektuje się całkowitą przebudowę układu funkcjonalnego budynku z przebudową konstrukcji schodów, ścian kominowych i dachu.

- Rozbudowa o nowe przedsionki i schody wejściowe podwyższa walory użytkowe całego obiektu

- Projektuje się termomodernizację obiektu przez całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowej elewacji budynku i nową konstrukcją i pokryciem dachu,

- Projektuje się całkowitą przebudowę wszystkich instalacji wewnętrznych modernizowanego budynku / wod.-kan., c.o, elektryczna, odgromowa/,

- Teren biologicznie czynny podlega w całości przekształceniu,

- Projektuje się nową nawierzchnię utwardzoną kostką oraz 14 miejsc parkingowych planując likwidację nawierzchni betonowych,

- Projektuje się placyk utwardzony do ustawienia zamykanego pojemnika na kółkach na śmieci

- BILANS TERENU:

- powierzchnia terenu 			–   2011,00 m2

- powierzchnia zabudowy budynku 	–     274,20 m2

- powierzchnia całkowita 			–     771,30 m2

- wskaźnik intensywności zabudowy 	–          0,40

- powierzchnia zab. bud. gospodarczego	–        36,10 m2

- powierzchnia komunikacji 		–    1062,00 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 	–      638,70 m2 – 31,76 %

#### Informacja dotycząca bezpieczeństwa

#### i ochrony zdrowia

Podstawa prawna opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

- Dane ogólne

Przebudowa, rozbudowa nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania

Adres budowy : 	Kałuszyn. ul. Wojska Polskiego 20

Inwestor : 		Gmina Kałuszyn

- Rodzaje i miejsce występowania zagrożeń

Podczas realizacji przewiduje się występowanie następujących zagrożeń wynikających z realizacji projektowanego budynku :

- strefa bezpośredniego zagrożenia od ruchu komunikacyjnego – ul. o utwardzonej nawierzchni,

- strefa prac przy robotach rozbiórkowych stropodachu: zagrożenie upadkiem z wysokości lub spadającego przedmiotu

- strefa prac przy robotach murowych szczytów: zagrożenie upadkiem z wysokości lub uderzeniem spadającego przedmiotu,

-  strefa prac przy robotach montażowych: zagrożenie uderzeniem, przygnieceniem, upadkiem itp. przedmiotu (np. belka stropowa),

- strefa prac przy robotach betonowych: zagrożenie porażenia prądem od pracującej betoniarki, zagrożenie od niewłaściwego wykonania szalowania elementów monolitycznych,

- strefa prac przy robotach ciesielsko-dekarskich: zagrożenie upadkiem z wysokości lub uderzeniem spadającego przedmiotu,

- strefa prac przy robotach wykończeniowych: zagrożenie porażenia prądem od pracujących urządzeń, zagrożenie upadkiem z wysokości lub uderzeniem spadającego przedmiotu,

Zagrożenia obejmować będą wszystkie osoby znajdujące się ww. strefach przez cały czas pozostawania w strefie.

3. Szkolenie pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Prace przy przebudowie przedmiotowego budynku należą do kategorii niebezpiecznych, dlatego przy realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego należy spełnić wymagania wynikające m.in. z poniższych rozporządzeń:

- Rozporządzenie Ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robot ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977r. nr 7, poz. 30),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844),

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972r. nr 13, poz. 93).

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszyscy pracownicy muszą posiadać odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi na właściwym stanowisku pracy, w zależności od zawodu:

- W zakresie zagrożenia potrąceniem przez pojazdy należy ściśle przestrzegać zaleceń określonych w projekcie planu bezpieczeństwa budowy. Niedopuszczalne jest zaniechanie ustawienia jakiegokolwiek urządzenia zabezpieczającego lub zastąpienie go innym,

- W zakresie zagrożenia upadkiem lub uderzeniem przez spadający przedmiot konieczne jest stosowanie zachowań pracowników zgodnie z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP lub innym szkoleniem BHP odpowiednim dla funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie, a także stosowanie środków ochrony osobistej pracownika m.in. kaski, rękawice ochronne itp.

- Budowa powinna być wyposażona w podręczną apteczkę pierwszej pomocy medycznej,

- Każdorazowo przed rozpoczęciem prac należy dokonać sprawdzenia: urządzeń, przyrządów, maszyn, itd., które wykorzystywane będą przy prowadzeniu prac.

Opracował: