PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania pod nazwą „modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej”

| INWESTOR | GMINA KAŁUSZYN Siedziba : 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1 |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Kałuszyn, ul. Pocztowa / Ogrodowa działki o nr ewid. 2796/1, 2796/2 |
| PROJEKTOWAŁ | Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa Jerzy Janista ul. Jana Pawła II 21 08-300 Sokołów Podlaski |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Jerzy Janista uprawnienia: UAN–4224/13/10/85 spec. konstrukcyjno-budowlana |

Opracowano : maj 2018

Spis zawartości opracowania

- Strona tytułowa	1

- Spis zawartości opracowania	2

- Wstęp – dane ogólne	3-4

- Opis techniczny boiska piłkarskiego	5-6

- Plan zagospodarowania - rys. 1	7

- Rzut projektowanego boiska – rys. 2 	8

Do opracowania załączono

- Kserokopie uprawnień – zaświadczenie posiadania przygotowania zawodowego

- Kopie zaświadczeń o przynależności projektanta do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Oświadczenie projektanta

OPIS TECHNICZNY

Wstęp

Temat opracowania

## Treścią niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczący zadania „modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej” Nr. ref. XXX

Dane Ogólne

Charakterystyka obiektu

## Projektuje się boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży z nowoczesnej nawierzchni z trawy syntetycznej wypełnionej suszonym piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM w kolorze szarym.

## Aktualny stan boiska

## Obecnie stan boiska jest zły. W trakcie oględzin nie stwierdzono masowych ubytków czy też rozerwań nawierzchni, ale wieloletnia eksploatacja znacznie wpłynęła na jakość oraz bezpieczeństwo nawierzchni oraz poziom górnej warstwy podbudowy. Sztuczna trawa została wyeksploatowana, uległa zużyciu przez co jej włókna stały się poprzełamywane i pozaginane. Włókna uległy nadmiernemu splątaniu a odłamki trawy syntetycznej zmieszały się z materiałem wypełniającym nawierzchnie tworząc tym samym dodatkową warstwę która utrudnia odprowadzanie z boiska wody. Nawierzchnia straciła na swojej elastyczności i drożność.

## Na boisku stwierdzono zdeformowanie warstwy wierzchniej podbudowy. Warstwa wierzchnia jest nie równa. Planuje się uzupełnić istniejącą warstwę wierzchnią zachowując przy tym zaprojektowane spadki. Wierzchnia warstwa podbudowy uzupełniona będzie kruszywem dolomitowym o frakcji 0-4 mm. Kruszywo dolomitowe nie tylko bardzo dobrze się zagęszcza, stanowiąc przy tym również pewne podłoże dla nawierzchni z trawy, ale również jest bardzo dobrze przepuszczalne dla wody.

## Przed wykonaniem płyty boiska należy dokonać niwelacji terenu. Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń oraz odpowiednio zagęszczone, mocne i stabilne.

## Wnioski

## Zabiegi konserwacyjne, nawet przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do konserwacji obiektów sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej, tj. oczyszczenie oraz usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń, szczotkowanie nawierzchni boiska w celu rozprostowania włosów istniejącej nawierzchni, nie zagwarantują nam że sama konserwacja przywróci drożność, oraz pełną jakość nawierzchni. Niestety zabiegi te nie spowodują wyrównania nawierzchni boiska (warstwy wyrównawczej), zabieg ten musi być wykonany jedynie po demontażu nawierzchni.

## W związku z powyższym projektuje się wykonanie gruntowej modernizacji boiska, włączając uzupełnienie oraz wyrównanie wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianę nawierzchni na nawierzchnie nowoczesną z trawy syntetycznej która zostanie zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni z trawy syntetycznej przez autoryzowanego Wykonawcę.

Zakres prac

  - Roboty przygotowawcze i pomiarowe

    - oznaczenie terenu jako plac budowy

    - zabezpieczenie terenu budowy

  - Demontaż elementów związanych z modernizacją boiska

    - demontaż osprzętu sportowego – bramki piłkarskie

  - Boisko z trawy syntetycznej

    - demontaż wraz z utylizacją zużytej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z jej wypełnieniem tj. piasek kwarcowy oraz granulat gumowy

    - uzupełnienie oraz wyrównanie płyty wierzchniej boiska po demontażu nawierzchni z trawy syntetycznej – 0,5-2,0 cm kruszywa dolomitowego o frakcji 0-4 mm

    - niwelacja płyty boiska oraz profilowanie specjalistyczną spycharką z laserowym systemem prowadzącym, zgodnie z ustalonym spadkiem 0,5%

    - zagęszczanie oraz wałowanie boiska, dopuszczalna tolerancja wykonana z dokładnością do 4 mm. mierzone za pomocą łaty 3 mb, płyta musi być równa, mocna i stabilna

  - Nawierzchnia boiska

    - Dostawa oraz montaż nawierzchni z trawy syntetycznej

    - Nawierzchnie stanowi trawa syntetyczna.

Wyznaczenie boisk, linie, należy wmontować zgodnie z istniejącymi wymiarami boiska o szerokości 10 cm w kolorze białym.

    - Wymagania dotyczące nawierzchni:

Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 60 mm

1. wysokość włókna min 60mm max 63mm

2. ilość pęczków min 8300/m2

3. ilość włókien min 100.000/m2

4. waga całkowita min 2500 g/m2

5. waga włókna min 1400 g/m2

6. grubość włókna min. 500 mikronów (dopuszcza się grubość mierzoną w inny sposób niż po średnicy)

7. dtx min 13.000

8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 111N/100mm

9. wyrywanie pęczka po starzeniu min 62N

10. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 850 mm/h

11. przepuszczalność wody przez samą nawierzchnię min. 1900 mm/h

12. typ trawy: monofil

13. rodzaj trawy: polietylen

14. kształt włókna o właściwościach hydrofilowych

15. wypełnienie: wypełnienie: piasek kwarcowy i SBR

    - Wymagana dokumentacja dla systemu nawierzchni, którą należy załączyć do oferty:

a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni + wypełnienie, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na

www.FIFA.com).

b) badanie na zgodność z normą lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z

badań

d) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

e) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

f) Aktualny certyfikat minimum Quality dla oferowanej nawierzchni

g) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20x30 cm z metryką producenta, którą to Wykonawca dołączyć musi do oferty przetargowej,

  - Osprzęt

    - Montaż wcześniej zdemontowanych bramek piłkarskich 500 x 200 w istniejacych tulejach

  - Prace porządkowe

    - Uprzątnięcie terenu budowy z nieczystości

    - Równanie, prace porządkowe przy terenach zielonych