EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczy budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 24 w Kałuszynie

- Podstawa opracowania:

- dokumentacja inwentaryzacyjna

- wizja lokalna w m-cu marcu 2016 r

- odkrywki fundamentów i ścian

# Skrócony opis techniczny obiektu

Budynek Przychodni Opieki Zdrowotnej wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, budowany w latach 70-tych XX wieku.

Długość 14,70 m, szerokość 14,22  m , wysokość 4,80 m. Cześć wystająca poza obrys budynku na długości 6,21 m i 7,28 m

- Fundamenty betonowe zagłębione 0,9 – 1,0 m poniżej poziomu terenu, grubość ścian fundamentowych ok. 45 cm

- Ściany zewnętrzne z cegły kratówki, na zewnątrz cegła silikatowa o grubości 45 – 48  cm z tynkiem obustronnym

- Ściany wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej gr. 28 cm z tynkiem

- Izolacja pozioma z  papy na lepiku

- Stropodach: płaski, deskowanie na krokwiach, pokrycie papa kilkakrotnie. Strop żelbetowy gęstożebrowy. Kąt nachylenia połaci dachowych 30

- Schody zewnętrzne betowe do przebudowy

- Pochylnia wykonana na gruncie przylegająca do ścian zewnętrznych do przebudowy

- Wyprawa wewnętrzna:

Sufity i ściany tynk cementowo-wapienny III kat.

W łazience glazura na wysokość do 2,20 m

- Wyprawa zewnętrzna:

ściany i cokół tynk akrylowy, ocieplony styropianem gr. 10 cm

Okna PCV w stanie dobrym - wymienione

Drzwi drewniane w stanie dobrym.

- Podłogi i posadzki:

Łazienka i pomieszczenia użytkowe płytki ceramiczne gres – stan dobry

Pomieszczenia użytkowe, korytarze, poczekalnia gres

- Budynek wyposażony w instalacje:

- elektryczną

- wod.-kan i c.o.

- wentylacja grawitacyjna

## Ocena stanu technicznego

Budynek poddano remontowi zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz łącznie z wykonaniem docieplenia elewacji i pokryciem dachu, przemurowaniem kominów, wymiana instalacji c.o., remontem posadzek, około 10 lat temu.

Po dokonaniu odkrywek fundamentów oceniam  stan techniczny fundamentów jako dobry, zagłębienie ok. 0,90 – 1,0 m od poziomu terenu. Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia

- Wniosek:

Ogólny stan techniczny elementów budynku po przeprowadzonym remoncie ocenia się jako dobry.

Budynek przychodni nadaje się do rozbudowy i nadbudowy polegającej na zmianie konstrukcji dachu .

- Zalecenia:

W celu zamiaru rozbudowy i nadbudowy należy opracować projekt budowlany i uzyskać pozwolenie na budowę.

Opracował: