OPIS TECZNICZNY

Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych

wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gmina Kałuszyn

nr geodezyjne działek: obręb Żebrówka  398, 440

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gmina Kałuszyn.

Podstawą opracowania projektu przebudowy drogi  jest  umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, której przedmiotem jest zmiana nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowościach Żebrówka i Wólka Kałuska, gmina Kałuszyn.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 zakupiona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Mińsku Mazowieckim z dnia 18.01.2016 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim   powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalog Szczegółów Drogowych.

2. Materiały i założenia wyjściowe

2.1. Ocena stanu technicznego infrastruktury drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gmina Kałuszyn

2.2. Analiza możliwości usytuowania rozwiązania technicznego infrastruktury

drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gmina

Kałuszyn

2.3. Ogólna charakterystyka zagospodarowania w stanie istniejącym 
Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach o nr geodezyjnych 398, 440 obręb Żebrówka w miejscowości Żebrówka gmina Kałuszyn.
Istniejąca nawierzchnia drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00 to nawierzchnia gruntowa szerokości 3,5 – 4,0 m. Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo na przyległy teren pasa drogowego.

2.4. Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na środowisko

Odwodnienie projektowanej drogi, odbywać się będzie powierzchniowo na przyległy teren pasa drogowego i nie zakłóci stanu wodnego zgodnie warunkami zawartymi w art. 29 ustawy z dnia 18 listopada 2001r. Prawo wodne tekst jednolity Dz.U.2012r.145 z późniejszymi zmianami i warunkami technicznymi dla dróg.

Przebudowana  droga, podniesie funkcjonalność i będzie nowoczesnym elementem zagospodarowania przestrzeni publicznej, nie wpłynie ujemnie na środowisko naturalne.

3. Opis rozwiązań projektowych

3.l. Parametry techniczne przyjęte do projektowania:

-  obręb Żebrówka  398. 440
   - droga szerokości 5,0 m o nawierzchni z łamanego kruszywa kamiennego

(mieszanka optymalna 0/31,5)   km 0+000,00 do km 0+800,00 m

- kategoria terenu: płaski

3.2. Infrastruktura drogowa w układzie sytuacyjno-wysokościowym.

Projektowana inwestycja, polega na :
- wykonaniu koryta, warstwy odsączającej, dolnej warstwy z kruszywa naturalnego szerokości  5,0 m od km  0+000,00 do km 0+800,00  i warstwy górnej z mieszanki optymalnej o uziarnieniu 0/31,5 mm z kruszywa kamiennego łamanego szerokości 5,0 m.
Profil podłużny drogi, ukształtowany został w nawiązaniu do  istniejącego terenu.            
W przekrojach poprzecznych drogi od km 0+000,00 do km 0+800,00  został zaprojektowany dwustronny spadek o wartości 4% stwarzający korzystne warunki dla powierzchniowego odwodnienia drogi.

3.3. Niweleta układu drogowego

Projektowana niweleta drogi ukształtowana została zgodnie z istniejącą

drogą i terenem.

3.4. Konstrukcja drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00  
             -  15 cm warstwa górna z łamanego kruszywa kamiennego -  mieszanka 
                 optymalna 0/31,5 
   	    -  20 cm warstwa dolna - podbudowa z kruszywa naturalnego o ciągłym   
                 uziarnieniu 0/31,5   	
             -  15 cm-warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego
4. Odwodnienie

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz jego sposób zabudowy 
	     i użytkowania zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych  
              powierzchniowo na teren zielony pasa drogowego. 
5. Kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Istniejące uzbrojenie terenu usytuowane w rejonie inwestycji pokazane jest na mapie. Istniejący kabel telefoniczny należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AROT.

6. Wnioski i uwagi końcowe.

6.1. Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego mogą być wykonywane po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonywać ręcznie). Wykopy ziemne 
w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie 
z zachowaniem normatywnych odległości.