1

PROJEKT  BUDOWLANY

###### Branża: 		Architektura z konstrukcją

Temat: 	Rozbudowa i nadbudowa budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej

Lokalizacja:  Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 24 dz. nr  geod. 3532/1 i 3532/2

Inwestor: 	Gmina Kałuszyn, Kałuszyn ul. Pocztowa 1

konstrukcja:

inż. Stanisław Jakubiec

sprawdzający:

mgr inż. Małgorzata Stosio

architektura:

mgr inż. arch. Andrzej Bakiera

sprawdzający:

mgr inż. arch. Wiesława Daniluk

Siedlce, czerwiec, 2016 r.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy  i nadbudowy budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej

# Inwestor: 	Gmina Kałuszyn

# Lokalizacja: Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 24  dz. nr geod. 3532/1, 3532/2

- Podstawa opracowania

  - umowa z dnia 28.04.2016 r

  - wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A (Uchwała nr XVI/106/2012)

  - inwentaryzację stanu istniejącego budynku

  - ekspertyza techniczna

  - uzgodnienia z inwestorem

- Opis stanu istniejącego

  - Dane ogólne

Istniejący budynek przychodni opieki zdrowotnej powstał w latach 70 – tych XX wieku. Jest to budynek parterowy, poziom posadzki parteru ok. 40 cm powyżej poziomu terenu.

Dwa główne wejścia od strony ulicy prowadzą zewnętrznymi schodami przez wiatrołapy. Nad podestem przed wejściami w podcieniu znajduje się płyta stropowa oparta na słupach.

Wysokość pomieszczeń 2,60 m.

  - Dane techniczne obiektu

  - powierzchnia zabudowy		 – 253,80 m2

  - powierzchnia użytkowa 		 – 182,10 m2

  - kubatura 				– 895,60 m3

  - wysokość budynku 		– 4,79 m

  - Opis istniejących rozwiązań materiałowych

    - Fundamenty

- ławy i ściany betonowe szerokości ok. 45 cm, zagłębione 0,9 – 1,0 m poniżej terenu

    - Ściany zewnętrzne

- cegła kratówka i pełna grubości 48 cm z tynkiem, ocieplenie styropianem gr 10 cm

    - Ścianki działowe

- murowane gr 12 cm z cegły dziurawki

    - Stropodach

- strop z płyt kanałowych opartych na ścianach konstrukcyjnych

- pokrycie z papy na lepiku ze spadkami ok. 5%

- rynny, rury spustowe, obróbki z blachy ocynkowanej

    - Podłogi i posadzki

- w pomieszczeniach i podcieniu płytki gres

    - Okna i drzwi

- w pomieszczeniach 0-14, 0-16, 0-4 okienka drewniane (do wymiany)

- w pozostałych pomieszczeniach okna wymienione na nowe z PCV w kolorze białym

- parapety wewnętrzne lastryko

- parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej

- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane

    - Wyposażenie instalacyjne:

- woda zimna z wodociągu miejskiego

- kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej

- centralne ogrzewanie z kotłowni miejskiej

- instalacja oświetleniowa z przyłączem napowietrznym

    - Stan techniczny budynku

- wg oświadczenia inwestora pomieszczenia budynku były odnawiane ok. 10 lat temu oraz wykonano docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm, wymianę instalacji c.o, malowanie i ułożenie podłóg z płytek gresowych.

- Opis do projektu architektoniczno – budowlanego

  - Opis ogólny rozwiązań projektowych

Zaprojektowano rozbudowę przychodni w poziomie parteru oraz nadbudowę poprzez przekrycie budynku dachem wielospadowym. W strefie wejściowej zaplanowano przebudowe schodów zewnętrznych i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

- wewnątrz w części istniejącej;

- Pomieszczenie 010 zostaje włączone do gabinetu zabiegowego po rozebraniu części ścianki i wstawieniu drzwi od strony poczekalni

- Pomieszczenie 018 przeznacza się na pokój socjalny

- Na gabinet zabiegowy przeznacza się pomieszczenie 022 powstałe z połączenia wiatrołapu i WC z dodatkowym połączeniem otworem drzwiowym z gabinetem lekarskim

  - Dane techniczne obiektu po rozbudowie i nadbudowie

- powierzchnia zabudowy – 289,30 m2

- powierzchnia użytkowa  – 207,70 m2

- kubatura – 1423,30 m3

- wysokość budynku – 7,50 m

- Opis projektowych rozwiązań materiałowych i wykończeniowych

  - Budynek istniejący

    - Prace rozbiórkowe i przygotowawcze:

- demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego pom. 03 i 04

- demontaż istniejącego osprzętu sanitarnego pom 03 i 04

- demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych pom 3 i 01

- demontaż stolarki okiennej (przejście z części rozbudowy)

- rozbiórka ścianek działowych w pom 0-3

- wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych po uprzednim wykonaniu nadproży z dwuteowników stalowych

- zdjęcie warstw podłogowych pom. 0-3 i 0-4

- oczyszczenie sufitów i ścian

- rozbiórka schodów zewnętrznych

- rozbiórka pochylni

Uwaga:

Przed przystąpieniem do wykucia otworów i wykonania nadproży należy podstemplować stropy przy ścianach

    - Prace wykończeniowe

- 	uzupełnienie węgarków po wykutych otworach okiennych i drzwiowych

- 	uzupełnienie tynków po rozebranych ściankach w pom. 022

- 	uzupełnienie i przecierki tynków wapienno-cementowych w pom. 022

- 	ułożenie warstw posadzek wg rysunków przekroju

- 	malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi

-	 obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej w gotowych otworach

- 	zamurowanie otworów w pomieszczeniu rejestracji

- 	obsadzenie parapetów z konglomeratu

  - Rozbudowa

    - Fundamenty

- ławy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego B20, wieńce 4ø12 AIII. Z ław wypuścić zbrojenie słupów ukrytych po 4ø12 AIII w miejscach wskazanych na załącznikach rysunku ław

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

    - Ściany zewnętrzne

- 	ściany zewnętrzne z bloczków betonu komórkowego grubości 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej

- 	słupy wtopione z betonu żwirowego B20, zbrojenie po 2ø12 AIII rozmieszczonych równolegle do płaszczyzny ściany

- 	ściany podcienia i pochylni z bloczków betonowych  gr. 24 cm na zaprawie cementowej

    - Stropy i wieńce

- strop TERIVA NOVA,. Beton B20

- wylewki przy wyłazie z betonu B20, zbrojenie 4ø12 AIII dołem i 2ø12 AIII górą, przy podporach 2 pręty odgięte, płyta gr. 12 cm zbrojona stalą ø10 AIII co 12 cm.

- wieńce z betonu żwirowego B20, zbrojenie po 2ø12 AIII dołem i górą. Na połaci dachowej istniejącej murłaty kotwic kotwami ze stali okrąglej gwintowanej średnicy 16 mm co 1,5 m do istniejących wieńców

- wymian przy wyłazie wg rysunku stropu. Płytę żelbetową gr. 12 cm do poziomu stropu wypełnić bloczkami z betonu komórkowego gr. 12 cm

- żebra rozdzielcze z betonu B20, zbrojenie po 1ø12 AIII dołem i górą, przy otworze wyłazu po 3 ø12 dołem i górą

    - Dach

- konstrukcji drewnianej o ustroju krokwiowo - płatwiowym wielospadowy, oparty na połaci istniejącej, krokwie o wymiarach 8x16 cm i 7x14 cm, murłaty 14x14 cm, łaty 4x5 cm, co 35 cm, pokrycie blachodachówka z powłoką akrylową (wg rysunku przekroju)

- otwór na schody wyłazowe 60x120 cm

- Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej, rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej z powłoką, systemowe

- Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkiem ogniochronnym typu FOBOS M4 przez kilkakrotne nanoszenie na powierzchnie drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy natryskowej. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu.

    - Ściany wewnętrzne

- ściany konstrukcyjne z bloczków z betonu komórkowego  gr 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej

- ścianki działowe z bloczków betonu komórkowego gr 12 cm na zaprawie cienkowarstwowej

- kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych, główki kominowe obłożone styropianem gr. 3 cm z wyprawą akrylową. Nakrywy betonowe obrobione blachą ocynkowaną z powłoką akrylową

    - Schody, pochylnia i podest

- schody i pochylnia z betonu żwirowego B20, zbrojone stalą AIII wg rysunków schodów i pochylni

- płyta podestu na podłożu z chudego betonu B10 i izolacji papy termozgrzewalnej, grubości plyty 5 cm z betonu żwirowego B20 zbrojonego siatką

- okładziny zewnętrzne podestu, pochylni  i schodów z płytek klinkierowych mrozoodpornych i antypoślizgowych

    - Tynki i okładziny wewnętrzne

- tynki wewnętrzne wapienno – cementowe kat. III

- parapety z konglomeratu

- gładzie szpachlowe ścian i sufitów w pom. 022

- w pomieszczeniu socjalnym fartuch z glazury nad zlewem i umywalką wysokości 1,60 m.

- malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi w kolorze wskazanym przez inwestora

    - Podłogi i posadzki

- warstwy posadzkowe wg opis na rysunkach

    - Drzwi i okna

Drzwi zewnętrzne z profili PCV 2 – skrzydłowe ocieplone z górną szybą bezpieczną w dolnej części panel

Drzwi wewnętrzne w wiatrołapie z profili PCV z górną szybą bezpieczną w dolnej części panel

Drzwi wewnętrzne z MDF, płycinowe, pełne, okleina w kolorze jasnym.

Wszystkie okna z PCV, otwierane i uchylane.

- Izolacje

  - Przeciwwilgociowe

- Pozioma ścian fundamentowych i posadzki parteru z 2-ch warstw papy izolacyjnej asfaltowej na osnowie z włókien poliestrowych na lepiku „ABIZOL R” do gruntowania podłoża, „ABIZOL R” do sklejania pap. Papę można zastąpić folią o podobnych właściwościach.

Alternatywa: dwie warstwy papy asfaltowej izolacyjnej nr 500 na lepiku asfaltowym na gorąco na wyrównanym podłożu.

- Pod murłatami i innymi elementami drewnianymi więźby 1 x papa jw. na sucho jako izolacja od podłoża

  - Paraizolacja

- z folii budowlanej (polietylenowej) na poddaszu pod izolacją ciepłochronną.

Paraizolacja grub. 0,15-0,2 mm: np. DELTA REFLEX, FILM PE 150, ER-KATEAL., GRIL-TEX ALU, DIFOL, IZOVIL, ANTIUILFI 110 UVT (140 UVT, także 140UVTA).

  - Folia wstępnego Krycia

- (wysokoparoprzepuszczalna) na krokwiach pod kontrałaty. Zwrócić szczególna uwagę na układanie odpowiednią strona na zewnątrz.

- proponowane folie wstępnego krycia to: DRAGOFOL, BRAAS EUROFOL, ANTIVIL FD 110 UVT i FD 140 UVT, DELTA- FOL SPF, GRILTEX 15 IPS I 20 IPS.

  - Izolacja ciepłochronna

- ściany fundamentowe izolacja pionowa- styropian – 10 cm

- ściany zewnętrzne – styropian- 10 cm (metoda lekka mokra)

- strop nad parterem wełna mineralna – 20 cm

- Elewacje i roboty zewnętrzne

  - Ściany części rozbudowy budynku ocieplone będą warstwą styropianu gr. 10 cm w metodzie „lekkiej-mokrej” Ceresit lub innej podobnej metody lekkiej z wyprawą elewacyjną cienkowarstwowego tynku mineralnego lub akrylowego o grubości 2 mm, w fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie.

  - Cokół o wysokości h=0,3 m ocieplony będzie warstwa styropianu gr. 10 cm z wyprawą z tynku mozaikowego granulacji 1,5-2,0 mm, w kolorze brązowym

  - Naroża otworów okiennych i drzwiowych należy dodatkowo wzmocnić listwami aluminiowymi, a całość elewacji do wysokości 2,0 m zbroić dodatkowa warstwą siatki z włókna szklanego.

  - Ościeża wszystkich otworów ocieplić warstwą styropianu gr. 2 cm.

  - Opaska wokół budynku z kostki betonowej gr. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzeżami chodnikowymi

  - Balustrady pochylni, schodów z profili stalowych malowanych proszkowo

- Uwaga

  - Wymiary i powierzchnie określone w projekcie należy sprawdzić po wykonaniu elementów mających ulec wykończeniu

  - Prace rozbiórkowe prowadzić z dużą ostrożnością. W przypadku wystąpienia elementów ukrytych, niezinwentaryzowanych, powodujących zmiany w dokumentacji należy skontaktować się z projektantem

  - Wszystkie materiały i wyposażenie użyte przy realizacji projektu powinny spełniać Polskie Normy oraz posiadać stosowne atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie, a komplet stosownych dokumentów powinien zostać przekazany inwestorowi przez Wykonawcę

  - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji producentów w zakresie używanych technologii i zastosowanych materiałów

  - Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych przestrzegając przepisy BHP

  - Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz z materiałów NRO

- Charakterystyka energetyczna

Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:1999 r

Wartości obliczeniowe są następujące:

Ściany zewnętrzne z warstwą izolacji termicznej gr. 12cm

u = 0,23 W/(m2K)

strop poddasza

u = 0,21 W/(m2K)

- Charakterystyka ekologiczna

  - Emisja zanieczyszczeń pyłowych i płynnych

Projektowana rozbudowa i zmiana elewacji poprzez ocieplenie warstwą styropianu gr. 10 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową nie stanowi istotnego zagrożenia ekologicznego dla otaczającego terenu

  - Odpady stałe

Pod pojemniki na odpady istnieje posadzka z kostki betonowej i opróżniane są przez wyspecjalizowany zakład komunalny

  - Wpływ rozbudowy i ocieplenia elewacji na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Zakres projektowanego ocieplenia elewacji części rozbudowy nie powoduje szczególnych zakłóceń ekologicznych w strukturze powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnie istniejącej i projektowanej zabudowy i utwardzonych dojść i dojazdów do budynku.

  - Warunki wykonania robót

Wszystkie roboty remontowo-budowlane, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez ITB pod kierunkiem osób uprawnionych.

Materiały budowlane winny posiadać właściwe aprobaty techniczne i odpowiadać obowiązującym normom.

- Przy robotach remontowo-budowlanych

należy zastosować się do przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r).

Roboty należy wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Opracował: