- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot i zakres opracowania

- Opracowanie dotyczy rozbudowy i nadbudowy budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 24 i obejmuje:

- Rozbudowę poziomą  i nadbudowę o dach wielospadowy

- Ocieplenie przegród zewnętrznych

- Budowę pochylni i  schodów zewnętrznych

  - Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem zawarta w dniu 28.04.2016 r

- mapy do celów projektowych

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A (Uchwała nr XVI/106/2012)

- wizja lokalna

  - Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie terenu

Budynek położony jest na działkach nr geod. 3532/1 i 3532/2 przy ul. Wojska Polskiego w Kałuszynie

Dojazd drogą asfaltową.

Teren zagospodarowany,

Na działkach znajdują się:

- Przyłącze wodociągowe

- Przyłącze kanalizacyjne

- Przyłącze elektryczne

- Przyłącze. c.o.

- budynek przychodni zdrowia

- dwa boksy garażowe

- budynek żłobka

- plac utwardzony kostką betonową

Teren  jest wpisany do rejestru zabytków w obszarze A

  - Projektowane zagospodarowanie terenu

Wjazd na działkę bez zmian. Przewiduje się utwardzenie ciągu pieszego do projektowanej części rozbudowy

Układ komunikacyjny bez zmian.

Budynek:

- Rozbudowa – dotyczy budynku o powierzchni zabudowy 289,30 m2. Budynek murowany w wersji tradycyjnej, strop żelbetowy gęsto żebrowy dach o konstrukcji drewnianej pokrycie blachodachówka z powłoką akrylową w kolorze brąz.

- Budynek zostanie ocieplony styropianem gr. 10 cm (metoda lekka – mokra).

Pochylnia dla niepełnosprawnych

- Pochylnia wykonana na gruncie wraz ze schodami zewnętrznymi z płytą jezdną betonową opartą na podkładzie betonowym. Nawierzchnia pochylni z płytek klinkierowych mrozoodpornych i antypoślizgowych. Balustrady pochylni stalowe malowane proszkowo,  obustronne z pochwytem na wysokości 75 i 95 cm.

  - Bilans terenu

- Powierzchnia działek        				 – 3381,00 m2

- Powierzchnia zabudowy żłobka  			 –   261,20 m2

- Pow. zabudowy bud. ośrodka zdrowia i garaży    –   216,10 m2

- Pow. zabudowy części rozbudowy			 –     31,20 m2

Razem p.z.  	 –    508,50 m2 (15,03 %)

- Powierzchnia utwardzona				 –  906,70 m2 (26,82 %)

- Powierzchnia biologicznie czynna 			 – 1965,80 m2 – (58,14 %)

- Kubatura przychodni – 1423,30 m3

- Wysokość budynku – 7,40 m

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

  - Budynek jednokondygnacyjny - niski kwalifikowany do ZL III kategorii zagrożenia ludzi

  - Klasa odporności pożarowej"D" w tym : główna konstrukcja R30, ściany zewnętrzne EI30 , ściany wewnętrzne EI15, konstrukcja dachu , przekrycie dachu (-) NRO. 5000 m2.

  - Obiekt usytuowany min.3m od granicy działki , 8m od budynku ZL .

  - Ewakuacja z pomieszczeń umożliwiona przez otwierane drzwi 0,9m . Długość przejścia ewakuacyjnego do 40. Projektowane wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku 1,2m /skrzydło 0,9m/ . Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku do 20m , przy dwu do 60m . W części użytkowanej nie występuje stan zagrożenia życia ludzi.

  - W budynku przewidziano: przeciwpożarowy wyłącznik prądu , oświetlenie awaryjne ewakuacyjne , podręczny sprzęt gaśniczy : jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg/ 3 dm3  na 100m2.

  - Do zewnętrznego gaszenia pożaru woda  w ilości 10l/  z hydrantu do 75m.

opracował: